鄂州市临空经济区明理医疗周边配套道路

项目工程总承包（EPC）

安全生产管理制度汇编

武汉市市政路桥有限公司

鄂州市临空经济区明理医疗周边配套道路

项目工程总承包（EPC）项目经理部

目录

安全生产管理制度汇编	1

（一）安全生产目标管理制度	2

（二）安全生产责任制度	4

（三）安全生产责任制考核制度	15

（四）安全生产措施费用管理制度	15

（五）安全技术交底制度	17

（六）安全宣传和教育培训制度	18

（七）危险源辨识、评价及重大危险源管理制度	19

（八）安全例会制度	20

（九）交通安全管理制度	21

（十）安全生产检查制度	22

（十一）安全隐患排查、登记、分级督办及销号制度	23

（十二）危险源告知制度	26

（十三）临时用电管理制度	26

（十四）班前安全活动制度	28

（十五）特种设备检验检测、注册登记和维护制度	29

（十六）不扰民制度	30

（十七）安全生产考核奖罚制度	30

（十八）门卫值班和治安保卫制度	32

（十九）工伤事故报告处理制度	32

（二十）安全生产隐患逐级报送制度	34

（二十一）领导带班生产制度	34

（二十二）施工机具进场验收与保养维修制度	35

（二十三）安全员值班、交接班制度	35

（二十四）机械设备安全管理制度	36

（二十五）安全技术措施和施工专项方案审批制度	36

（二十六）群防群治制度	37

（二十七）应急救援预案制度	38

（二十八）卫生责任制度	39

（二十九）消防防火安全制度	41

（三十）意外伤害保险制度	42

（三十一）特种作业人员持证上岗制度	42

（三十二）劳务工安全管理制度	42

（三十三）防暑、降温管理制度	43

（三十四）安全生产档案管理制度	43

（三十五）职业健康管理制度	44

（三十六）职业病预防措施制度	47

（三十七）危险性较大的分部分项工程安全管理制度	49

（三十八）施工现场安全设施和安全标志管理制度	49

（三十九）安全生产文明施工资料管理制度	51

（四十）总（分）包单位安全文明施工管理制度	52

（四十一）安全文明施工纪律	54

（四十二）劳动防护用品使用管理制度	55

（四十三）安全生产一票否决制度	56

（四十四）安全生产事故调查处理制度	56

（四十五）安全生产供应单位管理制度	58

（四十六）安全检测与测量管理制度	59

（四十七）工程建设地下管线安全保护管理制度	61

（四十八）受限空间作业安全管理制度	64

（四十九）高处作业安全管理制度	69

（五十）脚手架（支架）搭设、使用、拆除管理制度	71

（五十一）安全文明施工奖、惩制度	73

安全生产管理制度汇编

## （一）安全生产目标管理制度

一、目的

为落实项目经理部安全生产方针，详细规定目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，使项目经理部安全生产目标管理规范化和制度化，确保项目经理部安全生产目标能自上而下层层分解落实，以及自下而上层层保证实现，特制订本制度。

二、职责

1、项目经理部安全生产管理领导小组负责制定项目经理部安全生产方针和年度安全生产目标。

2、分管安全负责人负责组织实施项目经理部年度安全生产目标。

3、部门负责人按主要负责人、分管安全负责人的具体要求负责落实各部门的年度安全生产目标。

三、规定内容

1、根据公司安全生产方针和总体指标，制定项目经理部年度安全生产目标。

2、项目经理部安全生产管理领导小组对建立的安全目标进行审查，审查其全面性和合理性，经审查合格后形成项目经理部年度安全生产目标。

3、项目经理部将形成的年度安全生产目标分解到各部门和（分包）单位。

4、项目经理部年度安全生产目标的完成情况，主要通过项目经理部安全生产管理领导小组考核来反映。

四、目标的调整

1、年度安全生产目标的调整工作，每年进行一次。由安全管理部在年终安全生产例会上提出并说明原因，经项目经理批准后报公司备案，并作为检查和考核的依据。

2、除特殊原因外，原则上本年度中不得对本年度安全生产目标进行调整。

五、目标的形成和分解

1、项目经理部以事故伤亡为唯一的安全指标，根据安全生产工作的各个方面建立全面先进的安全目标体系。

2、对年度安全生产目标，特别是所管理部门的目标提出具体的书面意见。

3、根据讨论结果及相关部门书面意见对初步方案进行修订。

4、安全生产管理领导小组对建立的安全指标进行审查，审查其全面性和合理性。

5、根据安全生产管理领导小组的审批意见，进行修改，形成项目经理部的安全目标体系。

6、将项目经理部的年度安全生产目标自上而下层层分解到各部门和分包单位（含供应商）。

7、根据分解到各部门和分包单位（含供应商）的指标，结合本部门、各单位和工程项目的实际工作情况，建立各自的安全目标体系和保证目标实现的对策措施，自下而上层层保证目标的实现。

8、安全管理部经过层层汇总，形成项目经理部安全目标体系。

六、安全生产控制目标

1）项目经理部年度安全生产指标

a.安全生产死亡事故为零，生产施工中不发生设备、火灾、交通等重大事故。

b.年工伤频率控制在1.5‰以下，其中重伤事故频率小于0.3‰；事故直接经济损失控制在1‰以内。

c.安全生产隐患整改率达100%。

d.单位主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员培训率达100%；新员工和转岗人员三级安全教育达100%；特种作业人员培训与持证上岗率达100%。

e.工作环境符合法律法规及行业标准要求，无污染事故，规范控制施工现场二次扬尘，固体废弃物分类，集中处置率≥95%；施工场界噪音值控制在55～70dB以内。

2）对策措施：

a.建立、健全项目经理部的安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员，全面提高项目经理部安全生产管理水平。

b.进一步完善安全生产条件，从完善设备设施等物质条件、作业环境条件以及安全管理条件等三方面着手，保证安全生产投入，提高项目经理部生产条件安全化水平，预防和减少生产安全事故的发生。

c.健全和完善项目经理部安全生产规章制度，规范员工的安全生产行为，将施工作业与安全工作结合起来，最大限度地保障员工的安全。

d.加强安全生产宣传教育，使广大员工掌握安全生产知识，提高安全操作水平，发挥自控自防的自我保护作用，有效地防止事故的发生。

e.常态化地开展安全生产检查，及时发现生产过程中安全状况的各种变化和可能引起的事故隐患，及时采取治理和防范措施，以避免事故的发生。

f.严格施工现场安全管理，加强对作业过程和人的行为管理，控制违章违纪行为；加强对设备设施和作业环境管理，控制物的不安全状态和人的不安全行为。

g.重视职业健康与安全。建立健全职业安全卫生制度，积极推行职业危害监控，为从业人员提供符合国家规定的职业安全条件。

h.强化应急管理工作。制定事故应急预案，建立应急救援组织，配备应急物资和装备，保持有效的应急能力。

i.做好生产安全事故管理。对于事故和未遂事故都应重视，按照“四不放过”原则加以处理，并从中吸取教训，防止类似事故再次发生。

七、安全目标考核

为进一步提高项目经理部的综合实力，准确评估员工绩效，创建高效团队，衡量员工个体对项目经理部做出的贡献，项目经理部以安全目标考核为依据，结合项目经理部实际，制定项目经理部员工考核实施办法。

1、考核对象

项目经理部全体员工。

2、考核原则

安全目标考核坚持公平、公正、公开的原则，以提高项目经理部员工安全管理理念为基础，严格依据员工实际工作业绩和管理成效表现，进行量化标准和非量化标准相结合的多角度考核。

3、考核组织

项目经理部成立考核领导小组，由项目经理部安全生产管理领导小组成员组成，项目经理任组长，项目经理部安全管理部负责具体实施工作。

4、考核时间

项目经理部为季度考核。

5、考核标准

项目经理部责任状考核结果作为项目经理部员工考核参考依据。

6、考核分级标准

考核结果分别为A、B、C、D等级；A为优秀（90分以上），B为合格（90至80分以上），C为基本合格（80至70分），D为不合格（70分以下）。

●有下列情况之一者按不合格处理：

1）不服从项目经理部及所属主管部门的工作安排，拒绝接受上级布置的各项任务者。

2）不能胜任本岗位和本员工作，未能完成所承担的工作任务者。

3）不认真履行安全岗位职责，工作严重失职、渎职，在群众中造成恶劣影响或给项目经理部造成较大损失者。

4）未认真落实国家行业及地方安全生产方面的法律、法规的强制性标准条文和项目经理部安全管理规章制度的，责令改正且逾期未改正的。

5）对发生的重伤、死亡和其他重大事故，由于组织救援不力，致使事故损失扩大的，或者在调查处理工作中，隐瞒事实真相，阻挠调查处理的。

6）严重违反技术安全、防火、防盗等有关规定造成重大人身、设备事故或较大损失的直接责任者及其部门第一负责人。

7）违反国家保密法规以及项目经理部有关规定，造成不良后果者。

8）违反社会道德准则，严重损害项目经理部声誉者。

7、考核奖惩

1）目标考核综合分达90分及以上单位和个人，项目对职能部门责任人按其所缴纳安全生产风险抵押金的50%予以一次性奖励。

2）经目标考核不合格的单位，按其安全生产风险抵押金的30%予以罚款，罚款在所缴纳的安全生产风险抵押金中扣除。同时实行安全生产“一票否决”制，取消当年度评先资格。

## （二）安全生产责任制度

“安全生产，人人有责”， 本项目实行安全生产责任制，明确规定各级人员应负的岗位责任，增强全员安全责任意识，把安全责任目标层层分解，纵向到底，横向到边，各司其职，各尽所责，逐级签订责任状，形成一级保一级、层层抓落实的安全生产责任保障体系，全体参建员工必须在各自的工作范围内，对实现安全生产负责，项目部各相关岗位安全责任如下：

一、项目经理安全生产责任

1、项目经理是项目的主要负责人，对工程项目的安全生产全面负责，是本项目安全生产工作第一责任人。

2、建立、健全本项目安全生产责任制。

3、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程。

4、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。

5、保证本项目安全生产投入的有效实施。

6、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。

8、及时、如实报告生产安全事故。

9、在签订经济承包合同时要明确安全生产责任及指标。

二、项目常务副经理安全生产责任

1、协助项目经理做好项目经理部的安全管理工作，认真贯彻执行有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规。

2、严格履行本工程项目承包合同中的安全条款，组织制定本工程项目的安全管理制度、合理配置安全生产诸要素。

3、根据工程项目特点，正确处理工程进度、经济效益与安全生产的关系，适时组织安全教育，坚持把安全生产贯穿于施工的全过程，积极开展预测、预防、预控活动。

4、认真分析本项目安全生产存在的主要问题及薄弱环节，进行综合治理，组织制订年度安全生产计划，工作要点、方针目标及措施。

5、定期对职业安全健康管理体系运行的绩效进行考核评审，对安全生产作出突出贡献和取得优秀成绩的工区进行奖励；对严重失职造成事故的分部进行处罚。

6、根据本工程项目安全生产形势及关键问题，组织制订安全生产规划及落实关键问题的整改措施。

7、组织制订各部门及各工区的安全生产责任制，并督促其认真执行，对执行中存在的问题要及时研究解决。

8、建立健全项目经理部安全机构，发挥安全机构和人员的作用，支持他们的工作，定期组织安全检查，采取有效措施，及时消除事故隐患。主持制定重大事故隐患的整治计划，审定改善劳动条件的规划和资金投入计划并检查、督促各项目部、施工队按计划落实。

9、负责组织调查、处理各类隐患整治。

10、定期计划、布置、检查、总结、讲评安全生产工作。定期召开安全管理会议，研究分析安全生产形势，负责制定安全生产方针和规划。

三、总工程师安全生产责任

1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示、条例、规章。

2、对项目的安全生产负技术领导责任。负责组织、编制、论证和审批重大、重点工程施工组织设计、专业性强的工程安全技术施工方案及采用“四新”技术成果的安全技术措施和防火、防爆、防中毒等措施。严格审查安全技术规范符合性，并提出审批意见。

3、领导制定和审批季节性的、特殊复杂的和专业性强的工程项目施工方案，严格审查安全技术措施，对实施过程进行跟踪管理，科学、及时地调整方案，并组织阶段性的检查验收。

4、指导安全技术教育，组织安全专业技术培训和安全技术交底工作。

5、领导和组织有关人员进行安全技术攻关，确定职业健康安全卫生项目和工艺程序，从技术层面协调解决生产与安全的矛盾，并指导实施和组织鉴定验收。

6、负责审查有关技术管理人员的安全技术素质，会同安全总监定期组织有关人员进行安全技术措施和安全操作工艺实施情况的检查。

7、负责安全检查和工伤事故中的技术性工作，并采取科学、有效的技术防范措施。

四、项目书记安全生产责任

1、组织做好安全生产方针、目标的宣传教育工作。

2、贯彻执行党和国家以及上级有关劳动保护、安全生产、环境保护方面的方针、政策、法规，并纳入双文明考核指标。

3、关心和支持本项目的劳动保护、安全生产、环境保护工作，并协助项目经理共同做好这方面的工作。

4、积极搞好有关安全生产宣传、教育工作，经常向员工进行安全思想教育。

5、经常组织开展“安全劳动竞赛”等活动，监督安全生产工作。

6、组织制定女工与未成年工管理办法，并监督落实。

7、监督检查项目经理部文明生产施工方面的工作。

8、做好环境污染防治工作保证职工身体健康和正常生活、工作，经常向职工进行遵章守纪的安全宣传教育，并作为思想政治工作内容之一。

9、配合各类安全生产事故的调查，及时如实上报各类安全生产事故。

五、生产副经理安全生产职责

1、认真执行“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比生产安全工作。

2、在参加审查施工组织设计及讨论施工方案时，要贯彻“ 安全第一”的思想，同时审查安全技术措施的可靠性。

3、组织项目部或工区开展安全生产活动，对安全生产活动内容进行具体布置、安排、组织检查和总结上报。

4、主持召开安全生产动态分析会和安全生产例会，解决安全生产中存在的问题，布置下一阶段的安全生产工作。

5、组织安全生产大检查，对查出的隐患，责成有关单位或部门解决；对一时不能解决的隐患，要制定措施限期解决；制止违章指挥和违章作业。

6、参与各类安全生产事故的应急救援工作，组织调集有效资源，控制、减少事故造成的损失，并组织现场生产的恢复工作。

7、组织工区安全生产经验总结交流会议，表彰奖励工区安全生产先进单位和先进个人，交流经验，总结教训，不断提高项目的安全生产管理水平。

六、工区长安全生产责任

1、对本工区安全生产工作负直接管理责任，协助项目经理认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，落实各项安全生产管理制度和安全生产责任制。

2、发现设备设施的不正常情况应及时采取措施，严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

3、配合安全总监组织本工区的安全生产工作，确定安全生产考核指标。

4、配合项目部定期和不定期的安全生产检查，及时解决施工生产的不安全问题。

5、参与制定各种安全防护措施和各种安全规章制度，并督促落实。

6、配合本工区各类事故的调查处理工作，提出预防事故和改进工作的措施，并按规定及时统计上报各类事故报表。

7、对违章指挥、违章作业，违反劳动纪律，有权制止。

8、有权建议对本工区安全工作做出贡献的人员或安全工作较好的单位，给予奖励。

七、安全环保部长责任

1、贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律法规和制度，在安全生产委员会的领导下负责本工程的安全管理监督工作。

2、组织制定、修订本项目安全卫生管理制度和安全技术操作规程，并监督检查执行情况。

3、组织开展各种安全活动，定期和不定期组织安全大检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

4、组织对项目特种作业人员的安全认证；同设备管理部门搞好施工现场的各类机械的安全检查监督工作。

5、深入现场监督检查，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令其停工整顿，并立即报告有关领导。

6、检查各项安全管理制度的执行情况。

7、负责各类事故汇总、统计上报工作。

八、工程部部长安全生产责任

1、严格按照国家安全技术规定、规程、标准编制施组、工艺等技术文件，下达生产计划时，编制相应的安全技术措施；

2、编制施工组织设计时必须编制具体的安全技术措施并根据实际需要负责修订相关施工安全技术措施；

3、负责编写、审查土建工人安全技术操作规程、岗位责任及安全技术规定、标准；对职工进行安全技术教育。

4、参与设备安全技术鉴定，负责制定“四新”成果运用的安全技术措施；

5、参与落实劳动保护和安全设施和措施；

6、参与安全生产大检查和安全工作情况分析会；

7、负责防洪技术方案的制定，遇险时参加抢险救灾工作。

九、材料设备部部长安全生产责任

1、保证供应施工生产中安全生产所需的物资；

2、负责将安全技术措施计划项目所需材料、设备纳入项目部供应计划，及时提供。

3、对现场使用的安全设施和配件及消防设施做到进场前的物品质量检查和验收工作，损坏或不合格的及时报废更新；

4、加强仓库人员教育，严格执行有关危险品的运输、储存发放等规定；

5、定期对设备进行检查，确保设备安全和运转正常；

6、建立健全机械设备安全生产管理制度；制订、修改机械设备安全技术操作规程、操作要点、岗位责任及检修制度。

7、督促现场特种设备定期进行安全技术鉴定，取得技术监督部门核发的安全准用证。

8、参加安全生产检查，督促机械设备的隐患整改，落实整改措施；对一时难以整改的隐患，督促制订整改计划，协助整改。

9、参与项目部的安全大检查和安全分析活动；

10、做好防洪物资供应工作。

11、制订所辖范围内的安全管理规章制度、安全操作规程、岗位责任等制度，对职工进行安全生产和遵章守纪教育。

十、财务管理部部长安全生产责任

1、及时提出劳动保护经费的预算和决算，保证经费的供应。

2、监督检查劳动保护经费合理使用，并检查劳动保护经费的执行情况，做到专款专用。

3、协助安全管理部门办理安全奖、罚的手续。

4、及时向主要负责人汇报安全经费使用情况，以利于领导正确判决。

5、及时完成领导交办的其他工作。

十一、综合办公室主任安全生产责任

1、负责项目部小车队司机及车辆的安全管理工作，制定安全制度和措施，保证项目部车辆使用的安全。

2、负责项目部食堂的防火、防盗、防设备损坏，采购供应的食品，必须符合质量或食品卫生标准，严防食物中毒等事故的发生。

3、负责项目部有关办公用品的使用安全，参加有关事故的调查、分析及处理。

4、负责组织防洪、防汛和抢险救灾等应急预案响应的信息沟通和协调。

5、组织定期对职工进行体检，建立健康档案，对患有职业禁忌症的职工，建议人劳部门调换适当工作；为患有职业中毒和职业病的职工进行治疗并统计上报。

十二、技术质量部部长安全生产责任

1、在组织、编制和审批施工组织设计的同时，要组织、编制和审批安全技术措施，并组织参加安保计划的编制和审核，并组织施工组织设计和技术方案的会审。

2、负责召开会议研究处理重大安全技术问题，从质量上保证安全。

3、督促现场的质检员检查质量时，要同时检查安全网、脚手架、各种坑口防护装置、标志、信号等安全设施的质量问题。

4、负责质量管理体系的风险识别与控制工作。

5、督促项目部落实质量控制中设计工程安全的各项保证措施。

6、配合由工程质量问题导致的安全事故的调查。

7、负责项目职业健康安全管理体系归口管理，组织并指导有关部门规范运作，保证正常运行。

十三、试验室主任安全生产责任

1、试验检测时，要把安全生产贯彻到试验和检测数据中，以数据为事实依据，负责解决施工中的安全技术难题。

2、坚持原则，严格按标准进行试验检测工作，确保试验数据准确可靠、报告公正，检测数据在保证施工质量时，同时保证施工安全。

3、参加安全生产检查和工伤事故调查，从技术上分析事故原因，提出改进技术措施。

十四、测量负责人安全生产责任

1、组织测量人员牢记“安全生产，人人有责” ，树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，接受安全教育，认真学习，掌握本工种安全技术操作规程及安全知识，积极参加安全生产活动，努力提高自身安全素质和自我保护能力。

2、教育下面人员认真履行岗位职责，不违章作业，不私自开动或使用他人操作的机械、电气设备、工具及设施，特种作业人员持证上岗。

4、落实所有测量人员工作前必须检查本岗位工作环境、机电设备、工具、材料、安全装置、设施、个人劳动保护用品等性能是否良好、安全有效，发现隐患要及时处理或向班组长报告。工作中集中注意力，认真操作，随时检查，确保安全生产。

5、参加班组事故分析，吸取教训，提出改进意见。

十五、专职安全员安全生产责任

1、协助监督执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准。

2、负责施工现场安全生产责任制和安全管理制度的落实。

3、协助编制机械设备、机具以及特殊工种、危险作业环境、特殊关键岗位的安全技术操作规程，负责监督施工现场安全技术操作规程的实施。

4、负责安全技术措施的具体交底工作并监督实施。

5、负责监督防汛、防暑降温、防寒防冻等季节性安全措施的落实工作。

6、组织、参与的安全生产检查活动，对重大事故隐患，有权采取紧急措施，控制事故发生，并立即报告。负责安全检查记录及隐患整改的落实工作。

7、负责监督施工现场安全文明施工，对违反劳动纪律、违章指挥、违章作业的现象进行处罚，监督劳动防护用品的正确使用。

8、参与应急预案的演练。

9、及时如实上报各类安全生产事故。

十六、兼职安全员安全生产责任

1、执行各项安全生产规章制度，协助施工队长做好安全工作，接受专职安全员的业务指导。

2、协助施工队长组织安全生产活动，进行安全生产教育参加班组安全生产检查，及时向领导和专职安全员反映班组安全生产情况和职工要求，搞好安全学习，并做好检查记录。

3、协助施工队长督促检查班组人员作业前对使用的工具、机械电气设备、施工设施、作业环境、个人劳动防护用品、安全设施等进行检查，发现隐患及时处理，不能处理的要及时报告施工队长采取措施。

4、检查、维修保养本班组的安全用具、设施、标志等。

5、发生事故后立即上报，协助班组长对受伤人员进行抢救，保护事故现场，参加事故调查，协助班组长召开事故分析会，分析事故原因，落实整改措施，稳定班组人员思想。

6、有权制止违章作业，有权制止和越级上报违章指挥行为，任何人不得打击报复。

十七、质量员安全生产责任

1、遵守国家法令，执行上级有关安全生产规章制度，熟悉安全生产技术措施。

2、在质量监控的同时，顾及安全设施的状况与使用功能和各部位洞边防护状况，发现不佳之处，及时通知安全员，落实整改。

3、在施工中，结构安装的预制构件的质量应严格控制与验收，避免因构件不合格造成断裂坍塌，带来安全事故的发生。

4、在质量监控过程中，发现安全隐患，立即通知安全员或项目经理，同时有权责令暂停施工，待处理好安全隐患后，再行施工。

十八、技术员安全生产责任

1、遵守国家法令，学习熟悉安全生产操作规程，执行上级安全部门的规章制度。

2、根据施工技术方案中的安全生产技术措施，提出技术实施方案和改进方案中的技术措施要求。

3、在审核安全生产技术措施时，发现不符合技术规范要求的，有权提出更改完善意见，使之完善纠正。

4、按照技术部门编制的安全生产技术措施，根据施工现场实际补充编制分项分类的安全技术措施，使之完善和充实。

5、在施工过程中，对现场安全生产有责任进行管理，发现隐患，有权督促纠正、整改、通知安全员落实整改并汇报项目经理。

6、对施工设施和各类安全保护，防护物品，进行技术鉴定和提出结论性意见。

十九、资料员安全生产责任

1、遵守国家法令，学习熟悉安全技术操作规程和安全资料的编制要求。

2、按时、按规定做好安全技术资料，使之真实完整。

3、深入，施工现场，配合安全员检查安全生产，做好记录，使安全资料符合施工现场实际。

4、如实做好资料，不准不了解施工现场实际情况便做记录，导致安全资料空虚不切实际。

5、坚持原则，杜绝作假，并可以报告上级处理。

二十、材料员安全生产责任

1、学习熟悉安全技术规范，遵守国家法令，执行上级部门关于安保方面的有关规定。

2、在采购安全设施、材料物品，劳动保护用品，应保证产品质量，绝不能以假充真和伪劣产品采购入库。

3、购买安全设施和劳保用品及防护材料时，应认准国家批准的设施和物品，同时取得合格品证件。

4、对于上门销售的安全设施和劳保物品，除国家与有关部门认可的外一律不准采购，以防疵品与伪劣产品危害安全。

5、应廉洁奉公，不贪小利，坚持原则，保证设施与物品的质量，有权拒绝指令购买次品与伪劣产品，并报告上级处理。

二十一、材料仓库保管员安全生产责任

1、学习、熟悉安全技术操作规程， 遵守国家法令，执行上级部门有关安全工作的规章制度。

2、对采购进库的安全设施和防护物品，应认真核查是否符合国家规定的标准。

3、安全设施和安全防护物品入库、登记入册时，要写明厂家，质保数据和合格证号码，以防伪劣产品入库。

4、出库时应按项目经理批准种类发货，不能混淆和搞错，防止因发货错误而发生事故。

5、对安全设施和安全防护物品应妥善保管，防止霉变与损坏，影响使用功能。

6、有权拒绝假、伪、劣设施物品入库，并报上级处理。

二十二、施工员安全生产责任

1、遵守国家法令，学习熟悉安全技术措施，在施工过程中同时安排落实安全生产技术措施。

2、对施工现场的安全工作作为施工员本身的应尽职责，在施工中同时检查各安全设施的规范要求和科学性，发现不符合规范要求和科学性的，及时调整，并汇报项目经理。

3、施工过程中，发现违章现象或冒险作业，协同安全员共同做好工作，阻止和纠正，必要时暂停施工，汇报项目经理。及时采取措施，防患于未然。

4、在施工过程中，生产与安全发生矛盾时，必须服从安全，暂停施工，待安全整改和落实安全措施后，方准再施工。

5、施工过程中，发现安全隐患，及时告诉安全员和项目经理采取措施，协同整改，确保施工全过程的安全生产。

二十三、防火消防员安全生产责任

1、遵守国家法令，学习熟悉安全防火法令、法规、宣传执行有关安全防火的规章制度。

2、经常检查施工现场、宿舍、食堂、仓库等地的安全、防火工作，发现火险隐患，立即采取有效措施整改。

3、对于各类防火器械的配备布置要求，及时提出合格意见，并按期更换药物和维修保养。

4、发现火灾隐患，通知立即整改，同时有权暂停施工，待消除火灾隐患，再行施工。

5、发现火灾。立即会同工地负责人组织指挥灭火，并即报火警“119”，使损失减少到最低限位。

二十四、电工安全生产责任

1、学习、熟悉安全技术操作规程， 遵守国家法令，执行上级部门的建筑工程现场施工用电的规范和技术要求。

2、电工应持有效证件上岗，不准无证上岗作业。

3、严禁带电作业和冒险作业，发现隐患立即整改，严禁发现隐患不整改。

4、在施工过程中，发现施工用电有隐患，需要工程停止施工的，立即通知施工人员停工，并立即汇报项目经理处理，拉闸绝电，待整改好后再行送电。

5、提高自身技术业务水平，对工作负责，不准马虎和随意作业，经常检查施工用电状况，及时完善整改，正确使用电工劳动保护用品。

二十五、机械操作工安全生产责任

1、遵守国家法令，学习熟悉安全生产技术规范，执行上级安全部门的规章制度。

2、机操工必须经过上级主管部门培训，考试合格持证上岗。

3、及时检查机械各部件的状况，发现隐患，立即报告负责人进行修理和完善，确保机械安全运转。

4、执行小型机械操作规程，拒绝违章作业，坚持原则，拒绝违反操作规程的人和事。

5、发现机械安全隐患，汇报负责人要求整改，但未得到及时整改或置之不理的，机操工应停止操作，拉闸关机，汇报上级部门处理。

二十六、施工队长安全生产责任

1、认真执行国家、政府部门的安全生产法规、项目部的安全生产规章制度，规范合理、组织施工。

2、负责作业环境、生产设备、运输设备和辅助设施符合安全环保规程的要求，制定改善劳动条件的措施，并具体组织实施。

3、坚持“管生产必须管安全”的原则，队长要以身作则，起带头作用，不违章指挥，不违章作业，积极支持安全专职人员的工作。

4、针对生产任务的特点，实施安全技术措施，做到对周围环境、当地气候等了如指掌，定出防范措施。

5、定期向职工，尤其是特殊工种的职工进行安全技术和安全纪律教育。自始至终进行“三工教育”，每周的安全教育要做到常抓不懈，防患于未然。

6、严格日常管理制度，杜绝职工带情绪上岗、不请假外出的现象，严防非因工事故的发生。

7、配合项目部每月组织安全检查，对发生的安全隐患及时落实。

8、改善劳动条件，注意劳逸结合，保护职工的身体健康，对有禁忌职业病的人员，不准安排其禁忌工种工作。

9、严格车辆、机械、电气设备及其他类工具，易燃易爆物品的管理，明确各类人员的岗位责任制，严禁乱动机械设备等与自己无关的事情。

11、正确处理安全生产与效益，安全与工期，安全与进度的关系，不得违章指挥施工，盲目抢进度，求效益，在保证安全的情况下再求其他。

12、充分发挥安全员的作用，要及时听取他们的合理化建议，支持和保证他们行使正常职权，严禁打击报复。

13、重视安全设施的设置和劳保用品的配备，施工现场要有明显的安全标志或警示牌，在行车路段施工必须设置提醒车辆及行人注意安全的警示标志。

14、负责组织本施工队、劳务队各类事故的抢险工作，制定防止事故重复发生的措施，按规定时间及时上报，并对其准确性负责，并配合事故的调查及其处理。

二十七、班组长安全生产责任

1、组织班组安全作业，模范遵守安全生产规章制度和上级的有关规定。

2、安排生产任务时，认真进行安全技术交底，严格执行本工种安全操作规程和规定，有权拒绝违章指挥。

3、上工前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患，并及时提出合理化的建议与改进措施。

4、组织班组安全活动，学习各项技术规范，开好班前安全生产会，并根据作业环境和职工的思想、体质、技术状况合理分配生产任务。

5、配合上级部门积极开展各种教育活动，并根据本队的任务情况 、工程的难易程度，及时向领导提出教育计划的建议。

6、发生工伤事故，及时进行抢救并向上级汇报。

二十八、普通工人安全生产责任

1、遵守劳动纪律，严格按照安全技术操作规程和各项制度，不违章作业，并制止他人的违章行为。在工作中要做到“三不伤害”，即：不伤害别人、不伤害自己、不被他人所伤害。

2、遵守队、班、组的一切规章制度，严格一日生活和工作秩序，不擅自动用一切机械、车辆、工具、电气等设备；不无故旷工、不私自下河塘洗澡、游泳，不打架、不斗殴、不酗酒、不无事生非、提高自我预防事故的能力。

3、努力钻研科学技术，做有道德、讲文明、讲礼貌、守纪律、守制度、反违章、保安全的先进工人。

4、严格执行岗位责任制，做到特殊工种持证上岗，杜绝无证上岗的现象。

5、保证本岗位工作地点，使用设备、工具和各种安全装置的整洁、灵敏可靠，爱护各种机械、车辆工具，正确使用劳动保护用品。

6、积极参加各种安全活动及事故抢险工作，有权拒绝违章指挥，有权拒绝无安全保障以及从事未经安全培训的工作。

二十九、材料设备部安全生产责任

1、严格检验包括购置、制造、改进、大修、在用各种机械设备、工具等，安全装置、卫生设施必须齐全、有效，出厂检验证明及技术资料完整，严禁使用不合格产品。

2、负责将安全技术措施计划项目所需材料、设备纳入本项目供应计划，及时提供。

3、负责采购、保管、发放、回收个人劳动保护用品，向安全环保部门提供使用情况。

4、采购合格的劳动保护用品，其商品必须有出厂合格证，符合国家安全质量标准、规格。对在使用的安全带、安全网、救生衣、救生圈要定期进行检验，不合格或过期的报废更新，确保安全使用。

5、根据本部门所遵守的安全管理规章制度、安全操作规程、岗位责任等，对职工进行安全生产和遵章守纪教育。

6、定期检修机械设备，确保机械设备技术状态良好，安全装置齐全有效，不准使用报废和有重大安全技术缺陷的机械设备。

7、编制机械设备修理设计时，必须将设备上的安全装置、卫生设施列入修理计划，一并实施。

8、检修机械设备时，应制订安全技术措施，对作业人员进行书面和会议安全技术交底及技术指导。

9、建立健全机械设备安全生产管理制度；制订、修改机械设备安全技术操作规程、操作要点、岗位责任及检修制度。

10、负责现场特种设备定期向地方质量技术监督部门进行检测检验，取得技术监督部门核发的检测合格证。

11、参加安全生产检查，督促机械设备的隐患整改，落实整改措施；对一时难以整改的隐患，督促制订整改计划，协助整改。

12、制止违章作业，违章指挥；严肃处理机械设备事故。

三十、安全环保部安全生产责任

1、严格执行国家、行业、地方政府颁发的各种安全生产法律、法规、规定和标准。

2、组织制定、修订本项目安全生产规章制度，负责职业安全健康管理体系在本本项目的规范运行，定期收集发布与项目施工生产有关的安全技术规程、标准、规范。

3、参加审查施工组织设计、施工方案中的安全技术措施。

4、审查安全技术措施计划，检查落实情况，做到逐步改善生产环境和劳动条件，保护职工的安全健康。

5、建立一线人员用工登记及安全生产培训台账，对接受安全教育的人员建立相应的档案。新进场人员上岗前，须经过三级安全教育和培训。作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前，须重新接受公司、项目经理部和班组的安全教育和培训。采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，作业人员应接受相关的安全技术教育和培训。未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

6、组织开展安全生产活动，经常进行安全生产宣传教育，提供安全生产宣传资料。会同人劳、组织部门抓好各级领导和职工职业安全健康培训工作。

7、深入现场进行安全生产检查，指导安全生产工作，制止违章作业，发现事故隐患，督促整改；对危害职工生命安全的重大事故隐患，有权立即停止生产，要求现场负责人采取紧急措施，控制事故发生，并立即报告领导。检查质量时，要同时检查安全网、脚手架、各种坑口防护装置、标志、信号等安全设施的质量问题。

8、会同有关部门检查作业现场的安全卫生设施是否良好、有效，督促有关部门定期进行维修、保养，确保安全运行；负责对实施科研和新技术成果操作人员进行技术培训和指导；负责召开会议研究处理重大安全技术问题。

9、会同有关部门开展安全生产竞赛活动，表彰奖励安全生产优胜单位和个人。

10、建立施工现场特种设备进场验收登记台账及设备检查、维修、保养、使用台账。起重设备使用前应进行试吊，并做好详细的试吊记录。施工现场特种设备向地方安监部门备案；检查特种作业人员是否持证上岗，严禁无证上岗，联系地方安检部门和质量技术监督部门对特种作业人员或特种设备作业人员培训取证。

11、根据年（月）生产计划，编制年（月）安全措施费使用计划，并报监理单位、业主审核审批。

12、开展各项安全专项活动，并做好活动记录。

13、配合各类事故的调查，督促事故单位严格执行事故处理的“四不放过”原则，并负责事故的上报。

三十一、计划合同部安全生产责任

1、在编制年、季、月生产计划时，必须树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想，组织均衡生产，保障安全工作与生产任务协调一致。对改善劳动条件、预防伤亡事故的项目必须视同生产任务，纳入生产计划优先安排。

2、在检查生产计划实施情况同时，要检查安全措施项目的执行情况，对施工中重要安全防护设施、设备的实施工作要纳入计划。

3、坚持按合理施工顺序组织生产，要充分考虑职工的劳逸结合，认真按施工组织设计组织施工。

4、在生产任务与安全保障发生矛盾时，必须优先安排解决安全工作的实施。

5、严格把好施工班组的选择关，施工班组必须配备专职或兼职安全员。

6、负责落实与施工班组的安全生产协议的签订。

7、签订施工生产合同，要符合国家劳动安全卫生法规，明确安全生产职责。

8、编制、下达生产计划时，把安装安全防护装置，采取安全措施列入生产工序，根据工程特点、气候条件安排生产计划，并提出安全要求及注意事项。

三十二、财务管理部安全生产责任

1、按国家规定，提取足够数量的经费作为安全技术措施费，列入生产财务年度计划，按时提供资金，并监督专款专用。

2、为安全生产宣传教育、安全技术培训提供经费。

3、协助安全部门按规定收取罚款和扣、发安全奖金及其他款项。

4、及时向主要负责人汇报安全经费使用情况，以利于领导正确决策。

5、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签字同意的费用，不准报销。

6、及时完成领导交办的其他工作。

三十三、工程部安全生产责任

1、负责编制、审查施工组织设计、施工方案及安全专项方案同时，负责编制施工安全技术措施，经审批后在施工中达到贯彻落实，要把安全生产贯彻到施工方案和工艺中，负责解决施工中的安全技术难题。

2、编制、审查新技术、新工艺方法，必须符合国家劳动安全卫生法规、标准；同时制订、审查相应的安全技术措施、新的安全技术操作规程及岗位责任。

3、贯彻落实安全生产制度和施工组织设计（施工方案）中安全技术措施，加强施工现场安全生产管理，建立安全生产和文明施工的良好秩序。

4、负责编制、审查安全环保工程设计和安全专项方案。

5、负责编写、审查一线工人安全技术操作规程、岗位责任及安全技术规定、标准；对职工进行安全技术教育。

6、负责施工前对施工技术措施、作业工序、施工技术（安全）措施及重大危险源专项措施进行技术交底，并对较低的有效性进行负责，严禁无措施或者有措施无交底的情况禁止布置施工。

7、进场深入现场进行安全巡视，检查安全防护措施是否完善，安全技术措施落实情况，对存在的问题，从技术管理措施上给予纠正和改善。

8、参加安全生产检查和工伤事故调查，从技术上分析事故原因，提出改进技术措施。

三十四、测量队安全生产责任

1、牢记“安全生产，人人有责” ，树立“安全第一”的思想，接受安全教育，认真学习，掌握本工种安全技术操作规程及安全知识，积极参加安全生产活动，努力提高自身安全素质和自我保护能力。

2、遵章守纪，服从分配，坚守岗位，听从安全员的指导，认真履行岗位职责，不违章作业，不私自开动或使用他人操作的机械、电气设备、工具及设施，特种作业人员持证上岗。

3、正确使用个人劳动防护用品、用具，维护安全措施和防护装置，不得私自拆改，爱护安全标志。

4、工作前必须检查本岗位工作环境、机电设备、工具、材料、安全装置、设施、个人劳动保护用品等性能是否良好、安全有效，发现隐患要及时处理或向班组长报告。工作中集中注意力，认真操作，随时检查，确保安全生产。

5、发生事故或未遂事故，要立即报告，保护事故现场，参加班组事故分析，吸取教训，提出改进意见。

6、发扬团结友爱精神，互帮互助，互相督促，制止他人违章作业，向新工人传授安全生产知识，指导他们安全操作，关心他们的安全做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

7、有权拒绝严重危害人身安全和身体健康而无安全卫生保障措施的作业，并立即报告领导或越级报告，任何人不得打击报复。

三十五、质量技术部安全生产责任

1、严格执行国家、行业、地方政府颁发的各种安全生产法律、法规和规定，定期收集发布与项目施工生产有关的安全技术规程、标准、规范。

2、把好质量关，督促现场作业人员遵章守纪，有权阻止违章指挥、违章操作，劝阻不听的及时向有关人员报告。

3、在监护质量的同时，发现不安全的设施、设备有权阻止使用，并及时报告。

4、在编制施工组织设计的同时，要编制安全技术措施，并参加施工组织设计和技术方案的交底。

5、检查质量时，要同时检查防护装置、标志、信号等安全设施的质量问题。

6、在组织对技术革新、新工艺、新技术方案审定的同时，审定安全技术措施，负责对实施对新技术成果操作人员进行技术培训和指导。

7、负责验收现场机械设备和拌合站相关质量指标，是否符合技术要求。

8、一旦发生事故，应及时配合抢救、抢险、保护现场，并向有关人员报告，如实提供事故发生原因，配合事故调查。

9、配合各类质量事故的调查和处理。

三十六、工地试验室安全生产责任

1、试验检测时，要把安全生产贯彻到试验和检测数据中，以数据为事实依据，负责解决施工中的安全技术难题。

2、坚持原则，严格按标准进行试验检测工作，确保试验数据准确可靠、报告公正，检测数据在保证施工质量时，同时保证施工安全。

3、认真填写试验记录，及时对试验数据进行统计分析并填写试验报告，对检测结果及施工安全负责。

4、参加安全生产检查和工伤事故调查，从试验数据上分析事故原因，提出改进技术措施。

5、完成领导临时交办的任务。

三十七、综合办公室安全生产责任

1、组织开展安全生产活动，协助组织召开安全会议，传达、学习、贯彻党和国家安全生产方针、政策、决议、规定等。

2、负责组织防洪、防汛和抢险救灾等应急预案响应的信息沟通和协调。

3、负责公务车辆及驾驶员的安全管理及驾驶员的日常交通安全学习工作。

4、协助有关部门采购、发放保健食品、清凉饮料、防寒防冻及防暑降温药品、小型个人安全防护用品等。

5、督促项目部对生产场所和生活区卫生监督检查，做好防疫工作。

6、定期对职工进行体检，建立健康档案，对患有职业禁忌症的职工，建议人劳部门调换适当工作；为患有职业中毒和职业病的职工进行治疗并统计上报。

7、参加工伤事故的调查，负责善后处理工作。

## （三）安全生产责任制考核制度

1、目的：

为了加大工程项目安全生产管理力度，控制伤亡事故的发生，切实落实安全生产责任制，特制定本考核制度。

2、适用范围：

本制度适用于项目部各部门、各工区安全生产责任制的考核。

3、内容与考核：

3.1考核时间：每季度进行一次考核。

3.2考核内容：具体的目标措施实施情况；是否完成责任目标；遵章守纪情况等。

3.3考核办法：

3.3.1按所规定的安全管理目标，每月由安全环保部组织有关人员对各工区考核一次，并有考核记录。

3.3.2每季度由安全总监及相关考核人员对各部门、各工区进行一次责任制执行情况考核，并有记录，以确保目标的完成。

3.3.3每月由安全总监组织一次安全检查，并有记录及反馈情况。

3.3.4采取奖励与处罚相结合的方法，推动安全生产深入开展。

3.4奖励与处罚方法：

3.4.1对安全工作有突出贡献的部门和个人，按年初签订责任状的具体条款，年末给予考核兑现。

3.4.2对在安全责任目标考核中有优异成绩的单位，视贡献大小可随时给予奖励。

3.4.3考核得分在80分以上的为合格，80分以下70分以上为一般不合格，对单位负责人按照安全管理办法进行罚款，责令单位限期整改；75分以下为严重不合格，由项目部做出降级使用的决定，连续两次完不成考核任务的干部，项目部对其做免职处理。

3.5发生重伤、死亡和重大伤亡事故，情节恶劣，后果严重的，递交司法部门追究刑事责任。

3.6发生轻伤事故、中毒事故、重大未遂事故、重大经济损失事故等造成不良影响的，视其情节对责任单位或个人给予处罚。

## （四）安全生产措施费用管理制度

第一条　为加强建筑工程安全生产管理，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实落实安全防护文明施工措施，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，并结合本项目实际，制定本办法。

第二条　本办法所称安全防护、文明施工措施费用（以下简称安全措施费），是指在本项目工程施工中，按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，使用安全防护用具及设施的折价（含购置、折旧或摊销）费用和落实施工安全措施、保证安全生产条件和作业环境等所需的费用。

第三条　安全措施费所包括的项目范围：

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（一）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施费用支出。

1、临边防护设施费用；

2、工程施工作业的相关设施费用；

3、特种机械设备、压力容器、压力管道、避雷设施、大型施工机械等检测检验费用，设备维修养护费用；

4、安全警示、警告标志、标识牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维护的费用；

5、本项目工程施工过程中为保护沿线相关联的社会、人民群众生命财产安全的设施费用。

6、其他安全防护、检测设施、设备的费用。

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品费用支出。

1、各种消防设备及器材，急救药箱及器材费用；

2、安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品费用；

3、其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具的费用。

（三）安全生产检查与评价支出。

1、日常安全生产检查、评估费用；

2、聘请专家参与安全检查和评价费用。

（四）较大以上风险源、安全事故隐患的评估、整改、监控支出。

1、对较大以上风险源、安全事故隐患进行辨识、评估、监控、监管费用；

2、爆破物品、放射性物品的储存、使用、防护费用；

3、对存在较大以上风险源因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询的费用。

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

1、“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训费用；

2、项目部内部组织的安全技术、知识培训教育费用；

3、组织应急救援预案演练费用。

（六）其他与安全生产直接相关的支出。

1、召开安全生产专题会议等相关活动费用；

2、举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛活动费用；

3、安全生产管理经验交流、现场观摩费用；

4、购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料费用；

5、配备给专职安全人员使用的相机等物品费用；

6、安全生产奖励费用：发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励；安全生产奖励费用的总额控制在安全生产费用的3%以内，对于发生安全事故的单位，取消当年度的安全生产奖励费用计量支付资格；

7、为保证施工期间交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌费用；

8、穿越村镇、公路、河流、地线管线的施工现场进行防护、隔离等设施费用；

9、除正常施工作业所设置的基坑围护、防失稳支撑、支架等以外的其他安全设备费用；

10、建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用。

第四条　安全措施费实行单列支付、专款专用。

第五条　制定专项的安全措施费使用计划，并经监理单位和建设单位审查批准后实施。

第六条　发现作业队或部门安全措施费不投入或措施不符合要求，存在安全事故隐患的，应当要求作业队或部门整改；情况严重的，应当要求作业队或部门暂时停止施工，并及时报告项目部，作业队或部门拒不整改或者不停止施工的，应当及时向项目部安全环保部报告。

第七条　项目部安全环保部应对安全措施费的支付和使用进行监督检查。对违反本办法的行为，责令其限期改正，逾期未改正的，依照有关法律、法规给予处罚。

第八条　作业队或部门挪用安全措施费的，责令限期改正，按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》进行处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九条　作业队或部门弄虚作假，骗取安全措施费的，责令限期改正，逾期未改正的，依照有关法律、法规给予处罚。

## （五）安全技术交底制度

一、一般规定

1、在工程开工前，编制施工组织设计时，应编制安全技术措施，在施工中出现工程更改，安全措施应及时完善。

2、要有针对性：要根据工程概况，施工方法，场地环境和国家法律法规，有针对性地编制。

3、技术交底要全面，具体、把多种因素考虑周全，有对策，有措施，双方交底后要签字确认，以便有追溯性。

4、针对不同工程的特点可能造成施工的危害部位，从技术上采取措施，清除危害，保证施工安全。

5、针对不同的施工方法，如立体交叉作业、架体施工、模板施工等，可能给施工带来不安全因素，从技术上采取措施，保证安全施工。

6、针对使用的各种机械设备，变配电设施给施工人员造成的危害，从技术上采取措施，防止伤亡事故的发生。

7、针对施工中有中毒、有害、易爆、易燃等作业，可能给施工人员造成的危害，从技术上采取防护措施，防止伤害事故。

8、针对施工场地及周围环境，可能给施工人员或周围居民带来危害，及材料运输带来的困难和不安全因素，从技术上采取措施，给以保护。

9、安全技术措施，交底应贯穿于全部施工工序之中，力求细致全面。只能把多种因素和各种不利条件，考虑周全，有对策措施，才能真正做到预防事故。

二、安全技术交底程序

一是由项目经理组织，总工、安全总监进行对各工区、各部门完成一级安全交底。二是由各工区组织，经理部安全环保部门参与监督，完成各分项工程的二级安全技术交底落实到位，三是由现场安全员、技术员和班组长到现场组织，在监理员的监督进行三级安全交底，落实到现场每一个作业人员，且要有签字手续，否则不得上岗作业。

工程开工前，公司安全环保部负责向项目部进行安全生产管理总体交底。交底内容：

（1）国家和地方安全生产的政策、法律法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度。

（2）项目安全管理目标、伤亡控制指标、安全达标和文明施工目标。

（3）危险性较大的分部分项工程及危险源的控制、专项施工方案清单和方案编制的指导、要求。

（4）施工现场安全质量标准化管理的一般要求。

（5）公司部门对项目部安全生产管理的具体措施要求。

项目部负责向施工班组长进行书面安全技术交底。交底内容主要是：

（1）项目部安全管理制度、办法，注意事项、安全技术操作规程。

（2）每一分部、分项工程施工安全技术措施、施工生产中可能存在的不安全因素以及防范措施等，确保施工活动安全。

（3）特殊工种的作业、机电设备的安拆与使用，安全防护设施的搭设等。

（4）两个以上工种配合施工时，项目技术负责人要按工程进度定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全交底。

施工班组长要根据交底要求，对操作工人进行针对性的班前作业安全交底，操作人员必须严格执行安全交底的要求。交底内容：

（1）本工种安全操作规程。

（2）现场作业环境要求和本工种操作的注意事项。

（3）个人防护措施等。

二、安全技术交底内容

（一）分部、分项工程安全交底

1、基坑施工安全交底。

2、清淤施工安全交底。

3、节制闸施工安全交底。

4、水施工安全交底。

5、安全用电的要求。

6、防火、防毒、防爆等安全交底。

7、其他工序的安全技术交底。

上述安全交底由安全环保部编制并进行交底。

（二）季节性安全交底

根据季节变化给施工带来不利因素，主要指高温、雨季、台风季节、应编制季节性安全交底。

三、安全交底要有针对性、全面性。应根据工程施工后的具体情况进行全面分析，选择最佳施工安全措施编制有针对性的安全技术交底。

## （六）安全宣传和教育培训制度

加强安全宣传教育，提高全员安全意识，是做好安全生产工作的重要保证。建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的宣传教育培训工作：

一、深入开展安全生产教育培训，使全体施工人员特别是一线操作人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想；熟悉有关规章安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，懂得安全生产和文明施工的知识、作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急措施。

二、安全生产教育的内容，包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全生产管理制度和严禁事项。让每一个现场管理人员、施工人员对所从事的工种的安全规程做到应知应会，要讲得出，做得到。

三、项目部安全生产管理人员和作业人员安全生产教育培训时间不少于《生产经营单位安全培训规定》（应急管理部第3号令）的时间，其教育培训情况记入个人工作档案。

四、制定安全教育及培训计划，培训做好内容和记录，尤其对新上岗人员、特殊工种人员、改变工种人员以及在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，对作业人员及时进行安全生产教育培训。新进人员和作业人员进入新的施工现场或转入新的岗位前，对其进行安全生产培训考核。未经安全生产教育培训考核或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

五、特种作业人员必须经过专业安全技术培训，必须取得劳动行政部门颁发的《特种作业人员操作证》才能在本项目上作业。

六、做好宣传安全施工，增强全员安全生产意识。要用正反两方面的典型事例并结合施工实际，搞好安全生产宣传。施工现场按照标准化要求设置好安全标语，安全纪律牌、操作规程牌和安全标志。

七、加强交通安全教育，加强对车辆驾驶员的管理，定期进行交通安全教育。

八、教育培训形式。

安全教育、培训可以根据各自的特点，采取多种形式进行。如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、图片展、电视片、黑板报、墙报、简报、通报、广播等等使教育培训形象生动。

## （七）危险源辨识、评价及重大危险源管理制度

1、危险源辨识、评价目的

（1）通过对施工生产过程和办公场所的危险源进行识别和风险评价，制定安全防范措施，对危险源进行有效的控制，消除安全风险或将安全风险降到最小，防止安全事故的发生。

（2）通过危险源识别与风险评价，使全体管理人员及具体作业人员了解身边所存在的危险，自觉严格按要求作业，正确使用个人防护品，加强自我防范；使管理人员了解所管项目的不安全因素及其风险水平，开展有针对性的安全检查。

（3）为进行有效的安全教育培训提供基础。

2、危险源辨识范围

危险源辨识范围：工程所辖工程项目实现过程中的所有场所和活动，包含：

（1）场所：主要分为与施工生产有关的场所、生活场所和物质存储场所。

（2）活动：①常规活动（正常活动）：如正常的施工生产活动；②非常规活动：包括异常活动（如施工设备维修、临时抢修活动等）和紧急情况下的活动（如发生坍塌、火灾等情况下的抢救活动）；

（3）所有进入现场、作业场所、办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员（包括相关方人员）的活动等。

3、危险源辨识与风险评价方法

危险源辨识与风险评价方法分为两步：

- 项目部根据自己所管项目的实际情况，进行辨识和评价，并填写

《危险源辨识和风险评价表》；

（2）确定高中度风险，应根据本项目的实际的控制方式确定。控制方式分为“目标与管理方案”“运行控制”“应急准备与响应”三类。

①、目标与管理方案

对于需要加强或重点控制的高中度风险，宜通过建立目标、制定管理方案来实现。

对于纳入“目标与管理方案”控制的，督促各工区填写“年度职业健康安全目标和管理方案”。管理方案中措施的制定，要有针对性和可操作性。

②、运行控制

所有的高中度风险均实施“运行控制”。

对于纳入“运行控制”的，要编写控制要求和方法。风险运行控制的要求和方法可从人、机、料、法、环等方面考虑。

③、应急准备与响应

对于在紧急状态下才会发生的风险（紧急情况或事故），在采取了“运行控制”和/或“目标与管理方案”控制之后，仍应进行“应急准备与响应”控制——制定应急预案并落实、培训、演练，进行应急准备。

④、高、中度风险清单的发布

在确定高、中度风险及其控制方式后，应填写《高中度风险清单》，经驻地主任批准后发布。

4、 管理控制

可采取以下的管理措施，对危险源实行控制：

（1）建立健全危险源管理的规章制度

建立健全各种规章制度，包括危险源重点控制实施细则、异常情况应急措施、考核奖罚制度等。

（2）明确责任、定期检查

应根据各危险源的等级，分别确定各级的负责人，并明确他们应负的具体责任。对危险源的检查要对照检查表逐条逐项，按规定的方法和标准进行检查，并作记录。专职安全人员要对各级人员实行检查的情况定期检查、监督并严格进行考评，以实现管理的闭合。

（3）加强危险源的日常管理

要严格要求作业人员贯彻执行有关危险源日常管理的规章制度。搞好安全值班交接班，按安全操作规程进行操作等；领导和安全环保部门定期进行严格的考核，发现问题，及时给予指导教育，根据检查考核情况进行奖惩。

（4）抓好信息反馈，及时整改隐患

要建立健全危险源信息反馈系统，制定信息反馈制度并严格贯彻实施。信息反馈和整改的责任要落实到人。对信息反馈和隐患整改的情况，各级领导和安全环保部门要进行定期考核的奖惩。安全环保部门要定期收集、处理信息，及时提供给各级领导研究决策，不断改进危险源控制管理工作。

（5）搞好危险源控制管理的基础建设工作

危险源控制管理制度的基础除建立健全各项规章制度外，还应督促施工单位建立健全危险源的安全档案和设备安全标志牌。

（6）搞好危险源控制管理的系统评价和奖惩

应对危险源控制管理的各方面工作制定考评标准，力求量化，划

分等级。

定期严格考评评价，给予奖惩并与评先进结合起来。不断分析、总结，逐年提高要求，促使危险源控制系统的水平不断提高。

## （八）安全例会制度

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，提高全员的安全意识，确保工程的施工安全，实现安全管理目标。特制定安全例会制度。

一、项目部每月、工区每周组织一次安全生产工作例会，分析和总结上阶段安全生产情况，研究解决存在的问题，布置下阶段工作计划。安全生产工作例会应有安全生产领导小组成员、专（兼）职安全管理人员等参加。安全生产会议应建立台账，留有会议记录和签到表。

二、项目部安全会议在项目部会议室召开；工区安全会议在工区会议室召开。

三、项目部安全会议由安全总监主持，参加会议人员为安全总监、各工区负责人和技术主管、安全环保部全体人员、各施工队班组长；工区安全例会由工区负责人主持，参加会议人员为工区的技术主管、安全员、技术员和各施工队班组长。

四、安全例会主要负责及时传达上级有关指示、要求，总结、通报当月（月、半月）安全生产情况，部署下个月（月、半月）安全生产工作重点。学习安全生产的有关文件。

五、通报安全生产检查、评比结果，要求施工队及时整改施工中存在的安全隐患。

六、对安全生产工作的奖惩实施月度评比季度兑现的原则。

## （九）交通安全管理制度

1、要把车辆交通安全工作纳入重要议事日程，做到五同时，群策群力搞好交通安全。

2、要制定和完善机动车辆维修保养和安全检查制度，驾驶员违章肇事管理制度。认真执行交通规则，切实保证交通安全行车及交通秩序。

3、谁管车辆、谁管车辆安全，用车由综合办公室管理，定职定责专人管理，严格执行交通安全管理各项规章制度，使驾驶员遵章守纪，不违章、做到安全行车。

4、不准无正式驾驶证人员驾车；对新调入的驾驶员必须经全面考察，确实具备驾车技术，熟悉车辆功能，遵章守纪观念强，有高度责任心，驾车老练，方可安排正式驾驶车辆。

6、要建立车辆管理调度制度，不经调度员安排车辆，任何人不得擅自安排驾驶员行车。调度员在出车前必须进行安全教育，书面交底安全行车注意事项，检查车辆状况，不符合安全行车要求，不得安排驾驶员驾车上路。

7、驾驶员下班后要对车辆进行检修保养，达到完好洁净。

8、驾驶员要积极参加安全教育活动，不得以种种借口不接受安全教育。

9、要加强出车前和收车后安全管理。

10、要严格执行车辆安全检查制度。项目部要进行季度检查；各分包队要进行月检查。分别检查内容是：查安全意识，查遵章守纪，查措施、查违章、查肇事、查教育、查车况、查技术素质、查纪律。通过检查，落实制度和措施。

11、凡购置和调拨进来的车辆，必须经安全和设备部门审查合格后，编好车号记入台账，办理批准手续，方可使用。

12、机动车辆各部件必须灵敏、完好，达到安全装置齐全有效。凡不符合安全要求，立即停驶，不得强行使用。

13、要保持车辆制动、转向、喇叭、照明、信号灯、安全装置良好，不带病行车。场内行车不得超过时速5公里；转角处鸣号慢行，做到一慢二看三通过。交会车时要礼让，停放车辆不得影响交通。

14、车辆上路后，驾驶员要精力充沛，思想高度集中，根据路面情况，确定时速，不得玩忽职守，盲目开快车，酒后开车，强行超车、三角形超车。礼让三先，谨慎安全行驶。

15、严禁车辆超重、超长、超宽、超高。并将装载货物捆绑牢固；不得车辆货物上面站人、坐人或乱捎拉物品。

16、车辆开动时，要鸣号警告，待人员上下完毕，方可起步；不准有人抢上、跳下，防止失误伤人。

17、用起动设备装卸时，驾驶员必须离开驾驶室，并不得检查维修车辆。

18、严禁无证驾驶、私自开车、转让无证或有证人员驾驶自己车辆；驾驶员下车后，必须将车门锁好，不准他人乱动车辆，妥善保管。

19、驾车下陡坡时不得熄火、空挡滑行。

## （十）安全生产检查制度

安全生产检查是安全生产职能部门必须履行的职责，也是监督、指导、及时消除事故隐患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施，各级职能部门必须认真抓紧抓好这项工作。根据项目部安全管理办法，特制定本制度。

一、检查内容

安全生产检查应根据施工（生产）季节、气候、环境的特点，制定检查内容、标准，一般的检查内容包括检查思想、制度、机械设备装置、安全防护设施、安全教育、培训、操作行为、劳保用品使用、文明施工、伤亡事故处理等等。

二、安全检查的形式

1、定期安全检查

安全检查：本项目安全检查做到班组每日进行自检、互检、交接班检查，工区至少每周、项目部至少每月对施工现场检查一次，并做好原始记录。及时发现事故隐患，消除事故隐患，对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

参加人员：由安全环保部组织安全领导小组成员及各工区负责人参加。

检查内容：综合性和考核性检查，评定安全管理先进单位，下发月度安全管理通报。

2、经常性地检查

项目安全领导小组成员必须经常性对工地进行巡回安全生产检查。对因严重违反相关管理规定而被责令停工的，必须在规定期限内完成整改，没有整改到位的，不得复工。

3、专项性安全检查

由安全总监组织有关业务部门对某一专业的安全问题进行单项检查。

参加人员：技术负责人、工区负责人、安全员、业务部门的专业技术人员。

检查内容：结合工程项目进行开展专业性的安全检查，如基坑内施工、施工临时用电、特种设备、易燃易爆物品，各类安全设施的设置、使用，新开工点设施的消防、交通、环保。

4、季节性检查（元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节）

在冬季、雨季、高温季节、大风、大雾等给施工带来危害时，重大节假日（元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节）前后防止职工纪律松懈，思想麻痹而进行检查。

检查人员：工区负责人、安全总监组织各施工队班组长，各拌合站站长。

5、事故易发点经常性检查

检查人员：安全环保部安全员、班组长、班组兼职安全员

检查内容：事故易发点安全控制措施落实情况班前、班后岗位检查，安全值班人员，每月巡回检查，各级管理人员检查生产同时检查安全工作。

6、安全员检查

专职安全员，每天必须对所分管段进行一次全面检查。

7、班组检查

交接班检查：上道工序完毕，交给下道工序前，应由工地负责人进行检查验收合格后交给下道工序使用。

1、安全员每日对管区巡回检查一次。

2、班组长，队级安全员在施工中随时检查。

3、电工每天巡回检查一次，雷雨季节到来之前，普遍检查一次。

4、班前、工中、班后岗位安全检查。

5、自检、交接检。

现场施工用电线路架设等需班组自检，单位有关部门专业验收检查合格后方可使用。

三、检查方法和要求

1、检查成员应明确分工，按照项目安全考核办法，明确检查标准内容。

2、检查时尽量采用检测工具，用数据说话。

3、做好检查记录，记录应具体，如隐患部位，危害程度及处理意见等，评比时要有扣分原因。

四、安全检查记录与隐患整改

1）安全检查记录

1、本单位、施工队的安全检查可参照JGJ59—99《建筑工安全检查标准》中的检查表内容。

2、各类经常性安全检查及季节、节假日安全检查记录可在相应的“工作日志”上记载。

2）隐患整改

1、隐患登记、分析

各种安全检查查出的隐患，要逐项登记，根据隐患信息对安全生产进行动态分析，从管理上、安全防护技术措施上分析原因，为各级加强安全管理与防护提供依据。

2、整改

检查查出的隐患应发出“施工现场安全检查事故隐患整改通知书”，定人、定时间、定措施督促整改消除隐患。对有即发性事故危险的隐患，检查组、检查人员应责令停工，立即整改。

3、复查

被检查单位收到“施工现场安全检查事故隐患整改通知书”或“停工指令书”应立即进行整改，整改完成后及时通知安全环保部派人进行复查。

4、销案

安全环保部复查被检查单位整改隐患达到合格后，在原“隐患整改通知书”复查意见栏上签署复查意见，复查人姓名，即行销案。

## （十一）安全隐患排查、登记、分级督办及销号制度

第一章 总则

第一条 为强化项目部或工区安全生产主体责任，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强安全生产事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障从业人员生命财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第16号）和其他有关法律、法规，结合本工程的实际情况，制定本制度。

第二条 项目部安全生产事故隐患排查治理及安全监督检查，适用本制度。

第三条 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指各项目部和各工区违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。前款所称物的危险状态，包括设备、设施、作业场所的危险状态以及作业环境和条件存在危险因素。

第四条  事故隐患分为一般、较大、重大、特别重大四个级别。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。较大、重大、特别重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。

第五条  项目经理对项目所辖内的事故隐患排查治理工作全面负责。

第六条   项目部安全环保部负责对工区内的事故隐患排查治理工作实施监督检查。

第七条 项目部各部门和各级管理人员发现事故隐患，均有权向项目部安全环保部报告。安全环保部接到事故隐患报告后，应当立即组织有关人员进行核实；发现所报告事故隐患属实后，应根据事故隐患的严重程度督促相关责任人进行整改并记录备查。

第二章　隐患排查

第八条   项目部全体管理人员都负有隐患排查上报的义务和权利，凡在现场内发现的隐患都应及时向项目部专职安全员汇报，重大隐患应及时向工区长、安全主管或安全总监汇报。

第九条   现场专职安全员督促各施工班组实行班前检查，由班组长和安全员负责组织对各自施工区域内的机具、设备、防护用品及作业环境进行检查，对查出的问题 ，要立即采取措施，加以解决，确保安全后方可施工。

第十条   现场安全员发现隐患要及时解决，解决不了的要有措施，并及时上报，分析各类隐患，提出整改意见，督促解决。

第十一条  项目部安全环保部收集、汇总、筛选安全隐患，及时将各类隐患分解，提出整改意见。并对现场存在的安全隐患下达整改通知单到施工队进行落实，并向项目部领导汇报，督促落实整改。

第十二条   项目部安全环保部采取例行安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、节假日前后安全检查等方式，对事故隐患实施排查治理。

第十三条   项目部安全环保部每旬对现场的安全生产情况进行一次全面检查， 并将检查出的问题定人、定时、定措施进行整改。对一时难以解决的问题要尽快逐级反映 ，一直到问题得到解决，项目部每月月末和各工区部一起对所辖内的施工安全检查情况的综合情况进行检查。

第十四条   项目部督促各工区每周组织施工现场的安全生产情况进行全面检查，检查中发现问题和事故隐患按整改措施、资金、期限、责任人、应急预案“五到位”整改，填写《事故隐患整改通知书》，并进行复查。 写出检查分析、总结并发通报。工区专职安全员要深入工地，不定期有重点地进行检查， 及时向安全总监、工区负责人反映安全生产、文明施工情况 , 督促解决存在的问题。

第十五条   现场安全员督促具体的作业班组实行日常检查，对区域内的各生产环节、设施等安全方面进行全面检查、分析，发现问题及时处理、报告，并做好记录。

第三章  隐患逐级报送

第十六条   对于一般事故隐患，由现场安全员上报至各工区。

第十七条   对于重大事故隐患，由各工区上报项目部，项目部同时报送总监办、总工办安全环保处。

第十八条   对于重大及以上事故隐患，项目部安全环保部应当及时向项目负责人以及总监处进行书面报告。

重大以上事故隐患报告内容应当包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理方案。

第四章  隐患分级督办

第十九条  事故隐患治理实行分级挂牌督办：

（一）由质监局负责挂牌督办特别重大事故隐患。

（二）总工办负责挂牌督办行业领域内重大隐患。

（三）项目部负责督办管辖内的一般事故隐患，各工区全程跟踪、检查、督促。

（四）各级隐患督办中及时下达隐患督办通知书，并提出督办要求。必要时，重大及以上隐患报请县级及以上人民政府挂牌督办。

第二十条 项目经理部要切实负起隐患排查治理的主体责任，项目经理负总责，组织开展本项目隐患排查治理工作，建立隐患排查治理台账，落实整改资金和责任，制订隐患监控措施，限期整改到位；发现重大事故隐患的，应及时向有关部门报告。

第二十一条  现场安全员在生产安全隐患排查治理期间应严格控制安全风险，避免产生安全事故，同时按要求及时报告隐患排查治理情况，直至该隐患完成治理并销号为止。

第二十二条  各工区应在规定的时限内督促施工队完成生产安全隐患排查治理工作，确有正当理由不能在规定时限内完成治理的，应按规定及时上报，并在安全日记中详细说明，做好记录。

第二十三条  生产安全重大隐患治理完成后，项目部安环部按规定向公司报送生产安全隐患治理完成报告，并附相关验收资料；验收不合格的，要及时采取相应工作措施，继续排查治理，直至验收合格。

- 隐患排查登记和销号

第二十四条  项目部对隐患排查发现的事故隐患要建立隐患排查登记台账。 在隐患排查中发现的事故隐患由安全环保部负责登记。

第二十五条  对于一般事故隐患，各工区应当按照“三定”原则，立即督促施工队组织整改。“三定”是指定时间、定责任人、定整改措施。

第二十六条  对于重大事故隐患，按照“五到位”原则督促整改。项目部安全总监组织项目部安全管理人员制定并实施治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第二十七条  事故隐患正在整改过程中，现场安全员要及时向现场安全主管、工区经理员报告整改进度、整改存在问题等情况，工区经理要及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完成整改。

第二十八条  各工区在督促施工单位事故隐患治理过程中，应当要求施工队采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患治理完成并核销以前或者正在治理过程中，无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用，防止事故发生。

第二十九条  各工区是隐患整改的责任主体，必须加强隐患整改落实。

对一般事故隐患销号：排查发现的一般事故隐患按限期整改完成后，整改责任人要向监理组书面汇报事故隐患的整改情况。

对较大及以上事故隐患销号：较大及以上事故隐患应制定整改计划和方案，做到整改措施、资金、期限、责任人、应急预案“五到位”。安全隐患整治后，向督办单位提交销号申请，督办单位及时对隐患整改情况进行现场核查，确认达标后，予以销号。

第六章  附  则

第三十条  本制度如与国家有关规定有不符合的或者不全面的，遵守国家的规定，本制度由项目部安全环保部负责解释，本制度自下发之日起实行。

## （十二）危险源告知制度

为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确实加强对施工现场危险源的控制，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，结合项目部实际，特制定危险源告知制度。

一、在施工现场出入口或者沿线各交叉口、拌合站、临时用电设施等危险部位设置明显的危险源告示牌或者必要的安全防护设施。

二、对新进场的工人要通过三级安全教育（项目部安全教育、施工队安全教育、工班安全教育）和岗前培训，对施工中存在的危险源进行三级告知。

三、要通过宣传栏、黑板报、标语等形式，加强安全生产宣传，对施工中存在的危险源进行预防控制。

四、在安全技术交底时，对本岗位、本工种存在的安全隐患和危险源以书面形式告知操作工人。

五、对施工现场的危险场所和危险源设置醒目的警示牌、标示牌，及时对操作工人警示，并发放必要的个人劳动防护用品。

六、对施工现场的危险场所和危险源未对作业人员进行告知不得安排上岗作业。

七、施工过程中，未对危险源进行辨识不得安排施工作业。

八、在无法封闭施工的工地，还应当悬挂当日施工现场危险告示，以告知路人和来往车辆。

## （十三）临时用电管理制度

1、施工现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求，编制临时用电施工组织设计，建立相关的管理文件和档案资料。

2、施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理，明确责任，并建立电工值班室和配电室，确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。

3、临时用电配电线路必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，电缆线路必须按规定沿附着物铺设或采用埋地式敷设，不得沿地面明敷设。

4、各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。

5、配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。

6、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘、箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。

7、各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

8、在采用接零或接地保护方式的同时，必须逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

9、一般场所采用220伏电源照明的必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家规定标准规定使用安全电压照明器。

10、施工现场的办公区和生活区应根据用途按规定安装照明灯具和使用用电器具。食堂的照明和炊事机具必须安装漏电保护器。现场凡有人员经过和施工活动的场所，必须提供足够的照明。

11、使用行灯和低压照明器具，其电源电压不应超过36伏，行灯体与手柄应牢固、绝缘良好，电源线应使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求。

12、现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护，金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，电源侧装设漏电保护器。

13、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣灯等不合格产品。安全电气产品必须经过国家级专业检测机构认证。

14、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。

15、要求每个工区配备一名专业电工，以保证日常正常施工用电，从而避免非电工接电。

16、电工作业人员

1）电工属于特种作业人员，必须经过国家规定的专门业务培训，取得特种作业资格证书，方可上岗作业。

2）电工人员上岗前必须按规定穿戴好劳动防护用品，工作时必须严格遵守安全操作规程。

17、施工临时用电应根据当地供电部门批准的供电设计方案，进行变、配电室及用电设施的建设。

18、施工用电应符合下列规定：

1）电气设备不得超铭牌规格使用。

2）多路电源进出线的开关柜或配电箱应采用密封式结构，进线及负荷回路应标明名称，刀闸应标明额定电压值。多路进线应有可靠的闭锁装置。

3）开关及熔断器必须是上端接电源，下端接负荷。

4）不同电压等级的插销与插座应选用不同的结构形式。

5）严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

6）熔断器的熔丝熔断后应查明原因，在排除故障后方可更换。

7）连接电动机械和电动工具的电气回路应设开关或插座，并应有保护装置。移动式电动机械或工具的电源线应使用相应规格的橡皮软电缆。严禁在一个开关上连接多台电动设备。

8）在散发大量蒸汽、气体和粉尘的场所，应采用密闭型电气设备。

19、凡在施工中用发电机提供施工电源时，应符合下列规定：

1）发电机在使用前应制定严格的发电机操作规程，以及必需的倒闸操作程序；

2）发电机的额定功率应满足施工用电的需要，严禁超负荷运行；

3）发电机的周围禁止存放易燃物品，并应配备消防器材；

4）现场同时存在外电路供电情况时，双路电源之间应有完善的闭锁措施。

20、施工现场用电应采用三相五线制供电系统，且工作接地电阻值不得大于4Ω；供电线路始端、末端必须作重复接地；当线路较长时，线路中间应增设重复接地，其电阻值不应大于10Ω。

21、施工用电应进行施工用电设计，并采用三级配电二级保护方式。

22、用电设备应实行一机一闸一漏（漏电保护器）一箱（配电箱）；漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。

23、配电室及其设备应满足下列要求：

1）配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方，并应采取防止雨雪和动物侵入的措施；

2）配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器；

3）室内的配电屏（盘）和控制台两端应与重复接地及保护接零做电气连接；

4）配电屏（盘）应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器；

5）配电（盘）上的各配电线路应编号，并标明用途；

6）配电室应设专人值班，停送电应专人负责。

24、架空线路应满足下列要求：

1）架空线应采用绝缘导线，并架设在专用电杆上，不得挂在树木上。

2）导线的选用应根椐负荷大小、允许电压损失、机械强度等确定。

25、架空线路之间及与各种设施之间最小安全距离应满足下列要求：

1）外电架空线与施工现场机动车道交叉时，其最低点与路面的垂直距离不应小于下表的规定。

| 外电线路电压 | 1KV以下 | 1～10KV | 35KV |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 1.5 | 3 | 4 |

2）通信线路与低压线路之间的距离不得小于1.5	m，低压线路之间的距离不得小于0.6m，低压线路与10KV以上高压线路之间的距离不得小于1.2m，10KV高压线路相互之间的距离不得小于0.8m。

3）外电架空线路与铁路交叉时，其最低点与轨面的垂直距离不应小于7.5m。

26、电缆线路敷设应符合下列规定：

1）电缆线应根椐环境条件，采取埋地或架空敷设，严禁沿地面敷设；

2）电缆类型应根椐负荷大小、允许电压损失计算确定；

3）电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2	m，交叉间距不得小于1m。

27、配电箱及开关箱应满足下列要求：

1）固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不小于1.3m，移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m;

2）配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所，严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中；

3）配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排；

4）配电箱应采取防晒、防尘措施，并配锁。

28、生活照明用电，不得擅自拉线、装插座。不得私自使用电炉及其他功率较大的电器。

29、漏电保护器必须符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》〔GB6829〕，并应定期检查。

30、夜间和影响施工安全作业场所照明标准应符合有关规定。

## （十四）班前安全活动制度

搞好安全生产，建立班组班前会活动制度，安全管理工作做到纵向到底，横向到边，落实班组安全工作是搞好施工安全的关键基础，增强职工安全意识和自我保护能力，班前活动是至关重要的工作，各班组必须切实执行本安全生产班组活动制度。

一、班组活动：

1、上班前各班组应实行班前安全生产教育交底。

2、开好班前讲评会，总结上一天安全生产工作的小结，表彰先进，布置本班安全生产任务，针对不安全因素，发动职工提出改进措施，提出解决的办法。

2、交底内容：根据本班组工作内容进行电器、机械设备“四口五临边”防护作业、季节气候、防火等各个环节的情况进行有针对性地交底和提出针对性的预防措施。

3、上岗检查，主要查上岗人员的劳动保护情况，查现场的每个岗位的作业环境是否安全无患。

4、上岗检查机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术交底措施的落实工作情况等。

5、做好上岗记录，记录好上岗交底主要内容，班组人员分工情况，记录好上岗检查后存在主要的不安全因素，和采取的相应措施和发生事故苗子、违章情况。

6、检查过程中发现的问题，采取措施作出处理意见，并付诸实施，并做好记录，做好签字手续。

7、在做好每日班组上岗活动的基础上，班组每周日必须执行安全活动工作，利用上班前后进行一周的安全生产工作的小结，表扬先进事例和遵章守纪的先进个人，小结主要经验教训，针对不安全因素，发动职工提出改进措施，从中吸取经验教训，举一反三，做到安全生产警钟长鸣。述各项活动制度，各班组必须执行，项目部做好监督指导工作。

8、开展班组班前“三上岗、一讲评”活动，即班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗教育和每周一次的“一讲评”安全活动，并对班组的安全活动的考核措施。

9、班组班前活动和检查、讲评活动签到应有记录并有考核措施。

## （十五）特种设备检验检测、注册登记和维护制度

一、材料设备部负责联系当地质量技术监督部门进行特种设备的检验检测、注册登记和维护，特种设备报地方安检部门备案登记，确定每台机器设备操作人员，并将检测报告和特种设备操作人员证件报安全环保部备案。

二、特种设备进入施工现场前对其生产许可证、产品合格证和有关法定单位的检验检测合格证明进行查验。

三、在使用特种设备前应当经项目部组织对设施的安全性能进行检查验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行检查验收，验收合格后方可使用。

四、对涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业单位生产，并经取得专业资质的检测检验机构检测检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

四、定期对机械设备及安全防护用具等进行维修保养，保障其完好、有效，维保人员应在相关检查维保记录上签字，以示负责并建立相应的资料档案。

五、在使用中对各类机械设备及安全防护用具进行定期自检或委托相关法定单位进行检验检测；

六、检查不合格的或按照国家有关规定应当进行报废的，不得使用。

七、要建立特种设备安全技术档案，特种设备安全技术档案主要包括：

（一）特种设备的设计文件、制造企业、产品质量、合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件的资料。

（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

（三）特种设备的日常使用状况记录。

（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调检装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

八、每年要对特种设备进行安全检查，在有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求，接到定期检验的通知后，要做好迎检工作。

九、对特种设备要进行经常性日常维护保养，并定期自行检查，至少每月一次，并做好记录，发现情况及时处理。安全保护装置、测量调近代装置及有关附属食品仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

十、特种设备出现故障或者发生异常情况应当对其全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

## （十六）不扰民制度

施工现场防噪声污染的各项措施：

（一）人为噪声的控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（二）强噪声作业时间的控制

凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪声措施，事先做好周围群众的工作。

（三）强噪声机械的降噪声措施

1、现场遇到产生强噪声的施工时，应采取有效降低噪声的相关措施。

2、尽量选用低噪声设备或有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：搅拌机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（四）加强施工现场的噪声监测

加强施工现场环境噪声的监测，采取专人管理的原则，根据测量结果凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因数进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

## （十七）安全生产考核奖罚制度

结合项目实际，实行 “安全生产责任状”、季度考评等多种奖罚的方式，做到奖罚严明。对在安全生产中做出显著成绩的单位和个人，给予精神和物质奖励。对违章指挥、违章作业造成事故的责任者，根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚，或依法追究刑事责任。

项目部对各工区进行定期、不定期检查和专项检查评比，并对考评结果进行通报，对检查存在的问题制定整改措施，限期整改。

一、安全生产奖励细则

1、项目部每月将对各工区的安全主管、专职安全员和兼职安全员（工区技术员及施工队）进行考核，对所管辖区域没有发生安全事故及重大隐患，没有罚款的，对兼职安全员奖励，对兼职安全员考核由工区负责人、专职安全员组织考核，报项目部审核后下发。

2、项目部每月对各工区安全大检查一次，结合日常检查，进行评比，首先对各施工班组进行评比，评比结合工区安全管理人员下发的整改通知单及处罚通知单，以及上级领导检查发现的问题及整改情况，然后对工区负责人、工区安全管理人员进行考核，考核结合项目部、各工区、总监下发的通知单以及整改落实反馈情况等。

3、监理业主在安全检查中，给予项目部奖励的，项目部将给予全体职工适当奖励。

4、对年度获得公司“安全文明标准化工地”的奖励将给予全体职工奖励2万，获得市级“安全文明标准化工地”的奖励3万，获得省级“安全文明标准化工地”的奖励5万。

5、施工班组全年无人身伤亡事故、无重大设备事故，项目部予以通报表彰，并按安全责任状兑现奖励。

6、施工人员发现重大安全隐患并积极制止，奖励个人200—1000元。

7、在项目部组织的季度评比中获得第一名的施工班组给予5000元奖励，其中施工班组长奖励3000元，施工班组专职安全员1000元。

二、处罚

1、项目部根据安全生产责任状，年终兑现时对未达标施工班组实施处罚。

2、在安全检查中，出现严重安全隐患、安全制度落实不到位、安全管理出现严重混乱的给予施工队5000-10000元的罚款，同时罚施工班组长1000元，安全员400元。

3、对发生重大安全事故有失职、渎职情形或者负有领导责任的和其他责任者，将按照国家有关规定，给予行政处分并实施有限赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、因违章施工危及铁路行车及公路运输安全的经济处罚。施工队发生危险性事故的，一次罚款3万元；发生较大事故的，一次罚款5万元；发生重大事故的，一次罚款10万元。

5、重大经济损失事故经济处罚。施工班组发生车辆、机械设备或火灾等事故，一次造成经济损失10万元及以上的，罚款2万－10万元。

6、总监在安全检查中对施工现场进行安全处罚的，取消工区及施工班组当月的安全奖励，并对现场人员、队伍进行重罚。

7、项目经理、书记、安全总监及有关部门人员的罚款，根据安全责任制考核办法和安全责任状实施。

8、对个人、单位的经济处罚，罚款一律上缴项目部财务，由项目部财务依据文件追缴。

施工班组有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停工整顿，同时依照有关规定给予处罚，构成犯罪的，依法处理。

（一）现场存在重大安全隐患，对隐患整改不力，不按期回复整改指令，未接到复工指令，强行施工的；

（二）未配备专兼职安全员，分部、分项工程施工时无兼职安全生产管理人员现场监督的；

（三）作业人员和特种作业人员，未按规定持证，未经安全教育培训或经考核不合格即上岗的；

（四）未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；

（五）不按规定使用安全专项资金；未购买相关保险；未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的；

（六）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；

（七）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的；

（八）管理人员违章指挥，作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业的；

（九）施工前未进行安全技术交底，未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；

（十）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；

（十一）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；

（十二）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；

（十三）发生生产安全事故后，未采取措施防止事故扩大，未保护甚至破坏事故现场的，或隐瞒不报的；

（十四）事故发生后未写出书面报告，未按“四不放过”原则处理的；

（十五）对事故调查不配合，谎报、隐瞒事故真相的；

（十六）不服从现场专职安全管理人员指挥，对现场安全管理人员人身攻击，谩骂等，情节严重的追究其法律责任。

（十七）违反安全生产法律法规及其他相关条款的。

## （十八）门卫值班和治安保卫制度

为加强项目部安全工作，维护正常的工作和生活秩序，保障项目部员工的人身和国家、集体、个人财产安全，制定如下规定：

1、施工现场必须安排责任心强，身体健康人员值班，值班人员要协助材料员，做好材料进出的验收，做好施工现场的安全防范工作，加强巡逻检查，严防坏人进行偷盗和破坏活动。

2、施工现场办公室必须门窗完整、安全，钥匙要随身携带，做到人离关窗、上锁，贵重物品（如现金，手机）要随身携带。

3、施工现场的物资要分类堆放，留出通道不要紧靠围墙。

4、材料运出现场，应填写证明，及时清理水泥袋等易燃物，工程竣工及时收回多余材料。

5、贵重材料物资应存放在专门的安全地点。

6、施工现场配备的消防器材要有专人负责，标明有效期，妥善保管，不得乱丢乱放或移作他用。

7、施工现场食堂现金、票证要专门人负责，严格保管，食物要存放在安全、卫生的地方妥善保管。

8、发生事故或案件，要保护好现场，并及时向公安、保卫部门报告，积极协助公安、保卫部门侦破案件。

9、必须配备门卫值班人员的领导，对门卫值班人员进行业务指导并进行监督检查。

10、对驻地内的一切建筑物资、设备的数量、规格进行查对，符合出门单的准予出门，凡无出门单或者出门单不符的，门卫有权暂扣。节假日和下班以后，原则上不准物资出门，如生产急用，除了必须有出门单据外，经办人员必须出示本人证件，向值班门卫登记签名。

11、个人携带物品进入大门，值班门卫认为有必要时，有权进行检查，不得拒绝。

12、门卫值班人员必须坚持原则，不徇私情，对违章人员应给予批评教育和纠正。

13、提高警惕，对职责范围内的地区巡视、勤检查，防止发生偷窃或治安灾害事故的发生，发现可疑情况及时报告公安、保卫部门。

14、外单位人员进入驻地联系工作或探亲访友，必须值班室登记经门卫同意后可进入，夜间访友者必须在晚上十时从前离开。

15、外单位车辆不得在驻地内停放过夜，如有特殊情况需经项目部领导批准同意。

## （十九）工伤事故报告处理制度

为了规范本项目部生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《国家安全生产事故报告调查条例》等有关法律，特制定本制度。

一、工程项目生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理适用本制度；根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

以上所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

二、事故报告

事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故发生后，施工班组长应当立即向工区负责人和项目部安全环保部报告；安全环保部立即报告项目部负责人，第一负责人在接到报告后1小时内向公司和总监报告。并且逐级上报事故情况的时间不得超过1小时。项目部安全环保部建立值班制度直接受理事故报告和举报，值班电话17671886416。同时报告事故应当包括下列内容：

1、事故发生的概况；

2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3、事故的简要经过；

4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5、已经采取的措施；

6、其他应当报告的情况。如事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

三、项目部接到事故报告后，立即启动事故相应应急预案，并采取有效措施。在应急预案领导小组的指挥下，组织人力物力抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。事故发生后，作业队（或班组）人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人员不得破坏事故现场、毁灭相关证据。项目部在抢救过程中，如因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，必须安全部做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

四、事故调查与处理

事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

轻伤、重伤事故，由项目经理组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组，进行调查。死亡事故，由公司安全主管会同恩施地区的市行政主管部门（国家安全生产监督管理局）、公安部门、工会组成事故调查组，进行调查。事故调查组在查明事故情况以后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，行政主管部门（国家安全生产监督管理局）有权提出结论性意见。对事故监察要做到“四不放过”，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故责任者没有受到处罚不放过。并履行下列职责：

1、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；

2、认定事故的性质和事故责任；

3、提出对事故责任者的处理建议；

4、总结事故教训，提出防范和整改措施；

5、提交事故调查报告，且事故调查处理报告应当包括下列内容：

①、事故发生单位概况；

②、事故发生经过和事故救援情况；

③、事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

④、事故发生的原因和事故性质；

⑤、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

⑥、事故防范和整改措施。

事故调查报告必须附具有相关证据材料。事故调查组成员必须在事故调查报告上签名。

## （二十）安全生产隐患逐级报送制度

针对隐患危害程度、影响范围，结合本项目控制事态的能力，将安全生产隐患分为以下四个等级：

（1）可能造成人员特大伤亡事故、虽没有人员伤亡但经济损失500万以上、社会影响较大的安全生产隐患，为特别重大安全生产隐患。由项目部上报属地政府有关部门和公司，及时制定安全保障措施，启动相关应急预案，将安全生产隐患控制和消除。

（2）可能造成一次负伤5人及以上、一次重伤3人及以上、一次死亡3人及以上的、虽没有人员伤亡但经济损失在100万元以上500万元以下的安全生产隐患，为重大安全生产隐患。由项目部上报属地政府有关部门和总监办、公司，及时制定安全保障措施，启动相关应急预案，将安全生产隐患控制和消除。

（3）可能造成一次负伤4人、一次重伤2人或死亡1—2人的事故、虽没有人员伤亡但经济损失在50万元以上100万元以下的安全生产隐患，为较大安全隐患。由项目部上报属地政府有关部门及公司，及时制定安全保障措施将安全隐患消除。

（4）可能造成轻伤、一次负伤3人以下或一次重伤一人的事故、虽没有人员伤亡但经济损失在50万元以下的安全隐患，为一般安全生产隐患。由工区上报项目部，项目部制定相关安全措施消除安全生产隐患。

项目部专职安全员每人下发一本安全隐患整改通知单和一本违规罚款通知单，每天巡查现场，及时记录现场安全隐患，将发现的隐患及时下发隐患整改通知单，严重的下发的罚款通知单，每月将隐患整改通知单、罚款通知单及台账报到项目部安全环保部，安全环保部建立月度隐患报送制度，隐患信息与安全生产事故月报信息一同报送。

## （二十一）领导带班生产制度

项目领导是指项目部的项目经理、书记、副经理、总工及安全总监。

领导带班生产是指项目领导在施工现场组织协调工程项目的安全生产活动。

项目部将根据项目建设特点建立项目负责人施工现场轮流带班制度。明确工作内容、职责权限、考核奖惩等内容，严格定期考核。并根据工程进展，制订每月项目负责人轮流带班计划。

项目负责人带班生产时，应全面掌握工程项目的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除安全隐患，并认真做好带班生产记录并签字存档备查。下列情况，项目负责人必须现场轮流带班生产：

（一）工程项目出现险情或发现重大隐患时；

（二）实施危险性较大的分部分项工程时；

（三）各项工序进行典型施工时；

（四）防抗大风、暴雨、泥石流、山洪等重大自然灾害的应急响应、处置或灾后恢复生产和节假日时。

项目领导带班生产时，应履行以下职责：

（一）检查落实技术、质检、安全等管理人员跟班作业，确保现场管理人员有效到位；

（二）检查本合同段安全生产条件落实情况

（三）检查专项施工方案中安全措施的落实情况；

（四）巡视施工现场，全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，指导一线人员作业，及时制止“三违”行为；

（五）及时发现并组织消除事故隐患和险情；

（六）填写带班生产记录表并签字归档备查等。

本办法自下发之日起开始执行。

## （二十二）施工机具进场验收与保养维修制度

一、进场施工机械设备安装后必须按规定进行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。

验收内容主要是：

1、安装位置是否符合施工平面布置图要求；

2、安装地基是否坚固，机械是否稳固，工作棚搭设是否符合要求；

3、传动部分是否灵活可靠，离合器是否灵活，制动器是否可靠，限位保险装置是否有效，机械的润滑情况是否良好；

4、电气设备是否安全可靠，电阻摇测记录应符合要求，漏电保护器灵敏可靠，接地接零保护正确；

5、安全防护装置完好，安全、防火距离符合要求；

6、机械工作机构无损坏；运转正常，紧固件牢固；

7、机手持证上岗。

二、机具的保养。维修是杜绝机械事故的关键工作，必须按规范标准和有关规程办。

1、各种作业施工机械必须由专人负责保养、维修，并落实责任制，做到勤检查、勤保养、勤维修；

2、严禁机具带病运作，杜绝不安全因素；

3、不懂机械性能者不准从事保养、维修工作；

4、电器设备，特别是塔吊、卷扬机、拌和机等下班前应拉下闸刀，关闭好电箱，上班前持证上岗者必须检查试车正常后方可运转作业。

## （二十三）安全员值班、交接班制度

为确保现场施工安全，特制定项目部安全员值班、交接班制度。

一、安全员值班制度

1、项目部建立安全员值班制度。安全员值班制度是指以施工队为单元，由两个安全员组成值班小组，实行24小时轮流值班的制度。

2、值班小组人员根据现场施工任务分配。

3、值班安全员要随时检查并认真填写值班检查记录。重点施工工序要跟班作业。

4、值班安全员发现有异常情况及安全隐患，应及时通知有关人员，采取有力措施，消除事故隐患。

5、若发生重大安全隐患及安全事故应以最快的速度上报，并通知项目部、施工队有关人员，组织力量抢险，防止事故扩大，将事故损失降到最低限度。

二、安全交接班制度

建立完善的交接班制度。在交接班时，交班人将本班组的施工情况及有关安全事宜及措施向接班人详细交代，并记载于交接班记录本上，工地值班负责人要认真检查交接班情况，每班开工前未认真检查工作面安全状况，不得施工。在交接班工作中还要求现场负责人在现场验收。

交接班时，必须严肃认真，精神集中，做到交接清楚，双方要办签字手续。

接班人员要详细阅读交接班日记和有关安全事宜及措施，详细了解上一班安全生产管理情况，对不清楚的问题一定要向交班者问清楚。

交班人员要对接班人员负责，交班者要主动向接班者交底，交班记录要详细完整。如在交班时突发安全隐患或机械设备故障，或正在排除安全隐患或机械设备故障，应由交班人员为主排除，接班人员积极配合，待处理完毕或告一段落，报告现场负责人，征得同意后交班人员方可离去，其交班者延长的工作时间，视事故报告分析后，再作决定。

接班时间在接班人员未到岗、人数不齐或精神状态不良时（喝酒、疲倦、伤病），交班人员不得离岗，应及时报告主管，直到主管统筹安排后再离岗。

## （二十四）机械设备安全管理制度

为了加强对机械设备的安全管理，保障机械设备的安全运行，制定机械设备安全管理制度。

1、所有进场机械设备必须对出厂日期、生产厂家、规格型号、合格证、保修期限等进行登记，建立业务档案。

2、机械设备实行定人定岗、专人管理，并制定奖惩措施，定期进行考评。

3、根据不同的机械性能，制定相应的安全操作规程，操作人员必须严格按安全操作规程进行操作。

4、机械设备操作人员必须经地方政府有关部门培训合格，取得相应的操作证书，并做到持证上岗。

5、操作人员要定期进行安全教育和业务培训，熟练掌握机械设备安全操作规程，

6、对机械设备要定期进行检验，并取得地方质量技术监督局颁发的合格证书后，方可进行运转。

7、定期对机械设备进行维修，做好维修保养记录，机械设备不得带故障运行。

## （二十五）安全技术措施和施工专项方案审批制度

一、根据《建设工程安全生产管理条例》，为了从技术上和管理上采取有效措施，防止各类事故发生，结合所辖工程的实际情况，对影响安全的重要工序和危险性工程施工单位应编制安全专项施工方案并报审。

二、制定安全专项施工方案专家论证审查制度。

依据批复的实施性施工组织设计中分部分项工程的施工工艺工装工序和进度计划安排，在各项工程开工之前单独编制施工安全专项方案。对危险性较大的分部分项工程或工序，组织不少于5人的有关专家对已编制的专项施工方案进行论证和审查，项目部根据专家意见对专项方案进行修改和完善，且专家论证审查意见作为附件随同施工安全专项方案报监理审批。

三、专家论证的主要内容有：

1、安全专项方案内容是否完整，安全控制措施是否具体、可行；

2、危险因素辨识分析是否合理、全面；

3、安全专项方案计算和验算依据是否符合有关标准规范；

4、安全施工的基本条件是否具备，是否符合现场实际情况等。

四、编制施工安全专项方案前应在实施性施工组织设计基础上对所辖范围内的路面工程开展风险源普查，在分析物的不安全状态、人的不安全行为的基础上，找出各单位、分部工程的重大风险源和一般风险源，确定各单位、分部工程的风险等级以及风险评估等级的准确性，并依风险等级制定相应的安全防控对策与措施。

五、对于危险性较大的分部工程编制安全专项施工方案，并报公司技术负责人审查签字。

六、安全专项施工方案的审批：

1、一般性施工安全专项方案由项目部审查后交由安全专监复审，然后报监理工程师审批。

2、对于危险性重大及以上的施工安全专项方案各专监审查完以后报主管安全副驻地审查再报驻地审查，驻地监理工程师审查完以后报总监办审批。如需专家组进行论证和审查的，应组织不少于5人的专家组进行论证审查并提出审查意见，审查意见作为附件报业主、总监办、安环处审批备案。

3、专项安全施工方案按规定必须经专家论证、审查的，是否执行；

4、专项安全施工方案是否经过施工单位技术负责人签认，不符合程序退回；专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定，并附有安全验算的结果。须经专家论证、审查的项目应附有专家审查的书面报告，专项安全施工方案应有紧急救护措施及应急救援预案。

5、专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。

6、特别复杂的专项安全施工方案，项目部编制后报报请总监办，由技术负责人主持审批。

七、根据专家组进行论证审查的施工安全专项方案论证审查意见进行完善，同时专家组书面论证审查报告和签名应作为施工安全专项方案的附件。

八、为有效地杜绝重大事故的发生，对工程临时设施的构造方案必须进行严格细致和科学的分析和验算，验算书必须报上级部门技术负责人复核签字。

九、专项安全施工方案的落实。

1、已批准的专项施工方案，不得随意变动，实施方案所需的安全技术措施经费不得挪作他用。

2、认真进行专项施工方案实施中的安全生产技术交底工作，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。施工作业人员必须进行现场安全教育和安全技术交底，否则不得进行作业。

3、在要害部位和危险区域，采取切实可行的安全防范措施，施工现场要有专职安全人员巡回检查，并设明显标志及警示牌。

4、作业过程中需变更方案和措施，必须由原编审人员同意，并有书面签证。

5、专项施工方案在实施过程中，现场必须有专职安全生产管理人员旁站监督。危险性一般的分部工程专项施工方案在实施过程中，项目部工地安全员必须全过程旁站监督；危险性重大及以上的专项施工方案在实施过程中，项目安环部和工程管理部必须全过程旁站监督。项目经理必须择时参加并随机检查。

6、对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为，一经检查发现，将对责任人进行严肃查处。

十、项目部各级管理人员在专项安全施工方案实施过程中的严格监督检查。

## （二十六）群防群治制度

为更好地搞好安全生产工作，确保工程的顺利进行，尽可能减少伤亡事故发生，单靠有限的管理人员和安全监督员是不够的，需要大家共同努力，共同预防，共同治理，才能搞好安全生产工作，发动群众、组织群众坚持安全生产，人人有责的原则。为此，有必要的建立安全生产群防群治制度。

一、 每位员工在接受上级有关部门和项目部安全监督管理的同时，自己必须参与安全生产防患工作，多出安全防患建议，献计献策，要关心现场的作业环境隐患整改。

二、 及时组织群众交流经验，取长补短，推动安全生产工作顺利开展。广泛深入发动群众查隐患、揭险情、订措施、堵漏洞，坚持贯彻以预防为主的方针。

三、 每位员工在生产过程中要多参与治理安全生产工作，发生隐患问题，立即报告项目部有关安全监督员，积极配合他人做好安全隐患整改工作。

四、 项目工程施工过程中人人有责任，时时刻刻整个环节安全生产状况，不能只顾自己的工作，忽视周围环境，设施和设备等安全状况，免被他人及设备伤害。

五、 项目部各班组每日上班前要进行安全交底，安全检查。每周进行事故隐患分析和讲评安全状况。定期开展无事故竞赛活动，群策群力，找事故苗子，查事故隐患，积极采取措施保证安全生产。

六、 违章指挥，强令员工冒险作业，或在生产过程中发现明显重大事故隐患和职业危害，群众有权向有关部门提出停工解决的建议。

七、 积极组织群众开展安全技能和操作规程的教育，执行安全生产规章制度搞好安全生产。对安全生产献计献策和管理人员要进行奖励；对不遵守安全生产记录违章作业者进行教育、处罚，形成一个群防群治的良好环节。

上述制度需要大家齐心协力，人人参与，人人有责，搞好安全生产工作。

## （二十七）应急救援预案制度

一、总 则

1、为了在发生生产安全事故时，能够迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡、财产损失和环境破坏，特制定本标准。

2、本制度适用于本项目。

3、本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、CB/T28001《职业健康安全管理体系规范》规定。

二、应急救援预案

1、应急救援预案是指事先制定的关于生产安全事故发生时进行紧急救援的组织、程序、措施、责任及协调等方面的方案和计划。

2、工区应对可能出现的重特大生产安全事故或紧急情况编制应急救援预案，应急救援预案确定的救援程序要简单，步骤要明确，保证突发事故时，能及时启动，紧张有序地实施。

3、需要编制应急救援预案的意外和紧急情况有：

A.因物体打击、机械伤害、触电、坍塌等造成的人员伤亡。

B.重大机械设备事故。

C.火灾、爆炸事故、防台风事故。

D.集体食物中毒、中暑事故。

E.其他紧急情况。

4、应急救援预案应向全体人员进行宣传、教育，并对有关人员进行交底，做好交底记录。

三、应急救援组织

1、工区应建立应急救援组织，应急救援组织是内部专门从事应急救援工作的机构。应急救援组织的负责人由主要领导担任，应急救援组织应有技术、保卫、质量、安全、办公室、财务等有关部门负责人参加。

2、应急救援组织的主要职责

A.当发生意外伤亡事故时，能够迅速、有效地指挥、协调、调动有关人员进行抢救工作。

B.负责通信联络、车辆、器材调度，以及落实紧急救援资金。

C.负责组织人员救护伤员、疏散安全通道、疏散现场人群。

D.负责组织人员到现场灭火，或采取其他安全技术措施，控制事故势头，防止事故进一步扩大。

E.负责组织人员抢救、转运财物。

F.负责警戒、保护事故现场，为事故调查取证留下依据。

G.负责把事故情况报告项目主管领导和项目安全管理部门，报告地方政府主管部门。

3、为了保证应急救援组织通缉适应救援工作需要，应急救援组织应有相对稳定的8—12个专、兼职应急救援人员，应急救援组织应对这些人员进行必要的培训和演练，使其了解救援组织的任务和职责，熟悉安全救护规程，掌握救援行动的方法、技能和注意事项；能够熟悉使用应急救援器材，并对其常见故障进行维修处理。

4、为了便于紧张有序地进行救援工作，根据事故的大小，应急救援组织成立疏散小组、联络小组、救护小组、灭火小组等，并规定各小组的人员和职责要求。

四、应急救援物资

1、工区应根据应急救援预案的规定配置应急救援器材和资金。应急救援器材包括必要时需要的运输工具，以及日常所需要的消防器材、急救电话、防暑降温物资、包括氧气包、卫生箱、担架床急救设备和药品。

2、应急救援器材、设备应在平时就配备齐，并经常进行检查维护和保养，保证正常运转，以防止急救时不能正常发挥作用。

五、紧急处理措施

1、工区应根据不同的伤害情况制订相应的紧急处理措施，制订的措施满足“抢救及时、救护得当、效果良好”的要求。

2、发生伤亡事故时，工区应逐级上报，同时应立即对伤害者进行抢救，抢救过程中要严格执行救护规定，符合医疗要求，杜绝救护违章而造成人员伤亡，要千方百计地防止事故扩大。

3、在采取应急救援措施过程中，要保护现场，为事故调查和分析提供物证和依据。

## （二十八）卫生责任制度

一、施工区卫生管理

（一）环境卫生管理责任区

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、火炉、吸烟都有专人负责，使文明施工保持经常化。

（二）环境卫生管理措施

1、施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施。

2、施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

3、卫生区的标识牌，并注明责任区编号和负责人姓名。

4、施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本规定处罚工地负责人。

5、办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐，达不到要求。对当天卫生值班员罚款。

6、职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值班员。

7、冬季办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收手续。合格后方可使用。

8、食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事员必须办理健康证。

9、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，严禁高空抛撒。

10、施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周洒白灰或打药一两次，消灭蝇蛆，便坑加盖。

11、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水（水杯自备），公用杯子必须采取消毒措施。

（三）环境卫生定期检查记录

施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正。

二、生活区卫生管理

（一）宿舍卫生管理规定

1、职工宿舍做到天天打扫，保持室内窗明地净。

2、宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。

3、宿舍内保持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。

4、生活废水应有污水池，做到卫生区无污水，无污物。废水不得乱流。

（二）宿舍卫生值班记录

宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其他人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

（三）宿舍冬季取暖炉安装验收合格证

冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。

（四）办公室的卫生管理规定

1、办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

2、值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到创明地净，无蝇、无鼠。

3、冬季负责取暖炉的看火，落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。

三、食堂卫生管理

（一）食堂卫生管理规定

根据《食品卫生法》规定，依照食堂规模的大小，入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工，贮存等场所及必要的上、下水等卫生设施。要做到防尘、防蝇，与污染源应保持一定的距离，并保持内外环境的整洁。

〈一〉食品卫生

1、采购运输

(1)采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复验。

（2）采购食品用的车辆，容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇、防雨、防晒。

（3）不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

2、贮存、保管

（1）根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物，不洁物。建筑上用的防冻盐（亚硝酸钠）等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。（2）贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫。防鼠，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品，成品要分开存放。

（3）盛放酱油、盐等副食品调料要做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。

3、制售过程的卫生

（1）制作食品的原料要新鲜卫生，认真做到不用、不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。

（2）制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子，抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品，饭票要消毒。

(3)生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，一旦发生变质，不得食用。

（4）公用餐具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。

〈二〉个人卫生

1、炊管人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。

2、炊管人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背。不光脚，禁止随地吐痰。

3、炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤（勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲）。

（二）炊事人员健康证

为加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员，必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。民工炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。

## （二十九）消防防火安全制度

1、认真做好对工人的安全教育工作，提高安全防火意识，遵守安全操作规程和各项规章制度。

2、易燃易爆等场所不准使用明火、电炉和高用量电热器，不准在场内吸烟；施工现场必须严格遵守用电消防安全管理规定，防止电气失火。

3、生产用火时，必须遵守防火安全间距的规定，远离易燃和可燃物，落实防范措施，动火前，必须按级别履行动火审批手续，不准违章使用明火。

4、每天要做好落手轻工作，将工作场所的可燃物必须及时处理掉，并堆放到安全地点，易燃易爆及化工材料必须按规定严格保管和存放，下班后应切断电源闸刀。

5、有专人负责，经常检查工作场所的防火安全，对安全隐患必须立即采取措施整改，服从管理和监督。

6、人人遵守、注意安全，对无视规章制度，不采取措施整改或违章造成后果的将视情节对当事人及项目部做出处罚，直到清退，触犯法律的由司法部门依法追究法律责任。

7、经常向职工进行安全教育，积极预防火灾、爆炸、中毒等重大治安灾害事故的发生，严格各项规章制度，

8、对油库、易燃、易爆、电工间及明火使用场所等重点防火部位，设立必要的消防设施，制定章约、经常检查，发现问题及时督促整改，做到防患未然，如发生火警、火灾应立即报警和组织扑救，把事故消灭在萌芽之中。

9、加强各种灭火器材的管理，根据各种灭火器材的特性，按部位配置并及时换药，做到全面有效。

10、现场临时设施搭建应合理布局，对油库、易燃、易爆及危险品仓库和部位、车辆加油等都必须远离明火，严禁吸烟，宿舍内禁止使用明火、电炉和高用量电热器，禁止擅自私下装拆电器装置。

11、健全义务消防组织，负责一定的业务指导和有条件进行消防训练，提高消防知识和实际消防工作能力。

12、以上各条希望人人遵守，违者给予必要的处罚，直至提请追究法律责任。

## （三十）意外伤害保险制度

为了作业人员的切身利益不受到伤害和损失，确保作业人员的人身安全，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的原则，做到伤害有人管，必须参加人身意外伤害保险，特制定本制度：

一、为从事危险作业的人员，办理人身意外伤害保险。

二、为了保证从业人员的切身利益，为发生事故后的伤害提供保障。

三、项目部与保险公司签订保险协议，明确双方的责任，确保协议的严肃性。

四、单位要按规定缴纳一定数量的保险金。

五、从业人员严禁违纪事件发生，避免因意外而造成理赔上的问题发生。

## （三十一）特种作业人员持证上岗制度

为了施工的安全有序，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，贯彻“以人为本”的原则，根据施工特点，特制定本制度：

一、参加特殊工种施工的人员，在参加施工前必须经过有关部门的教育培训，经考核合格发证后，才能持证上岗，没有经培训和无证人员不得参加特殊工种的作业。

二、参加特殊工种作业的人员（如电工、电气焊工、机动车、推土机）等，必须在上岗前进行培训后才能持证上岗作业。

三、上岗后，必须严格执行各自工种的操作规程进行作业，如更换工种，必须重新培训，考试合格后，才能持证上岗。特种作业人员取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全生产培训，新进场和换岗作业人员，在上岗前安全生产培训时间不得少于规定学时。

四、对各种工种的上岗证件定期年审，过期的要及时更换，并进行再培训。

五、项目部定期与不定期地对特殊工种作业人员进行相应的教育与学习，提高作业人员的安全意识和业务水平。

## （三十二）劳务工安全管理制度

一、施工班组因施工需要使用外部劳务工时，必须持本人身份证，并有相关人员的担保。

二、必须身体健康，思想端正，文化程度能满足接受安全技术要求的需要。

三、必须有施工班组所需工种技能和相应证件。

四、必须与施工班组签订劳动合同，造册登记，留身份证复印件备案，实行台账管理。

五、要遵守施工班组的各项规章制度和规定。

六、审查是否有过犯罪记录，防止混入施工单位。

七、劳务工要纳入项目部正规队伍管理；

八、对使用的劳务工进场前进行安全教育培训，要根据专业、工种进行安全教育培训；

九、使用劳务工要严格进行审查，有无病史、有无犯罪证明；

十、杜绝使用18岁以下或55岁以上的劳务工；

十一、使用的劳务工在工作中要有自己的老职工带领下作业；

十二、杜绝分配有危险和含金量高的工种及项目给劳务工作业。

## （三十三）防暑、降温管理制度

一、工作时间：合理安排及时调整时间，确保职工休息时间，暑天安排施工要早晚进行，尽量避免高温时间，特别大暑天气，确实有突击性任务要在不影响职工健康的情况下安排轮班作业和调休；抢险时，不受工作时间限制。

二、施工现场：要配备开水和防暑帽，必要时搭设遮阳棚，配发水壶，进入工地时必须戴好安全帽，并保证作业人员有水喝。

三、饮食降温：暑天每日都要保证职工有足够的绿豆汤、白糖开水之类的降温饮食，现场要配备防暑药品。

四、住房：住房要保持通风良好，平房顶上要搭防晒物，每个住区要有洗浴室。

五、要定期检查落实情况，并做好记录。

## （三十四）安全生产档案管理制度

一、根据国家政策和法律法规及公司管理制度的相关规定，为了规范管理安全生产档案，加强痕迹资料的管理，认真执行各项规章制度，结合项目经理部的实际情况，特制定本制度。

二、安全生产档案的建立

1、收集整理项目经理部法定证照，项目经理部负责人、安全管理人员、特种作业人员上岗资格证照，从业人员登记表及上岗证。

2、收集整理安全生产机构设置文件，逐步建立安全生产责任制，层层签订的安全环保责任书。

3、收集整理各项安全管理规章制度、安全操作规程和相关应急救援预案。

4、收集整理各项规章制度的资料、记录等：

1）按照安全生产教育培训制度的要求收集整理教育培训记录及资料，包括送出去和项目经理部自身进行的安全培训教育、考核、持证情况等；

2）按照安全生产例会制度建立各类各次会议的记录档案；

3）按照安全生产检查制度建立安全检查档案，包括项目经理部负责人、各级领导和安全管理人员的检查记录；

4）按照设备设施管理制度建立设备设施档案，包括生产厂家资质、出厂合格证、使用说明书、安装资质证明、检测检验合格证明以及操作使用、点检、维护、修理等资料和记录；

5）按照危险源管理制度建立危险源管理档案，包括危险源的识别、评估分析、管理、监控的记录和资料；

6）按照隐患排查与整改制度建立隐患排查治理档案，包括排查、

治理、验收等记录和资料；

7）按照劳动防护用品管理制度建立劳动防护用品档案，包括劳动防护用品的购买、仓储、发放、使用、管理的记录和资料；

8）建立安全生产投入资金的提取、管理、使用档案；

9）按照伤亡事故管理制度建立事故调查处理档案，包括事故调查的记录、笔录、处理过程、事故报告、结案批复等；

10）其他有关安全生产的档案资料。

三、安全生产档案的管理

1、项目经理部的安全生产档案，由安全管理部负责收集、整理、保管；分包单位（含供应商）、各班组的安全教育培训、安全检查和隐患整改等资料，统一整理交由安全管理部保存。

2、存入安全生产档案的资料，要分类整理，按照时间先后编写页码，制作目录，成套成盒保存，不得杂乱无章。

3、安全生产档案系保密资料，除有关政府主管部门在依法检查时可以查阅外，其他无关人员，外界人员均不得借阅。若因工作需要查阅的，须经单位主要领导批准。查阅结束后，档案管理人员应及时收回档案室保存。

4、档案室应随时保持通风干燥，严防虫蛀、鼠咬、严防潮湿、水浸，严防火灾，应设防火警示标志，配备灭火消防器材。发生火灾时，应首先将档案资料安全转移。

5、归档保管时间

1）安全技术管理规定、通报、总结、会议纪要等，保管时间30年；

2）事故报告、调查分析及处理材料，保管时间30年；

3）安全教育活动材料，保管时间10年；

4）其他相关材料。保管时间30年；

四、违反本制度的责任

1、未按本制度第二条规定建立安全生产档案，具有下列行为的，责令限期改正，逾期不改正的，处以100元以上500元以下责任扣款，仍不改正的，按管理权限给予警告、记过、留用察看，直到辞退或开除的处分。

1）未建立安全生产档案的；

2）安全管理活动无记录的；

3）记录不规范、不完整的；

4）设备档案不完整又不收集的。

2、未按本制度第三条规定管理安全生产档案，具有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，处以100元以上500元以下责任扣款，仍不改正的，按管理权限给予警告、记过、留用察看，直到开除的处分。

1）档案管理混乱，未归类保存的；

2）未按保密规定，丢失档案资料的；

3）档案室未配备灭火消防器材，未设防火标志的；

4）因管理不善造成虫蛀鼠咬、残缺不齐的；

5）因管理不善造成水浸、受潮的；

6）不重视档案资料管理的。

## （三十五）职业健康管理制度

职业危害防治责任制度

一、建立健全作业场所职业健康管理机构，配备专职或者兼职职业健康管理人员。

二、项目经理是本项目职业危害防治第一责任人，对本项目职业健康管理全面负责。

三、建立健全职业危害防治制度和操作规程。

四、存在职业危害的作业场所必须符合法律法规、规章和国家标准、行业标准的其他规定。

五、对从业人员要进行岗前、岗中职业健康培训，督促从业人员遵守相关职业危害规定。

六、本项目的职业危害防护措施，严格执行“三同时”规定。

七、存在职业危害的场所，应当在醒目位置设置公告栏，告知作业场所存在的危害因素。

八、项目经理部必须为从业人员配备符合国家标准和行业标准的职业危害防护用品，并督促指导从业人员正确佩戴使用。

九、项目经理部必须经常对职业危害防护设施进行维护、检修、保养，并定期检测，保证其处于正常状态。

十、加强对作业场所危害因素的异常监测，检测结果，及时公布。

十一、项目经理部应当为从业人员建立职业健康监护档案。

十二、项目经理部应当采用新技术、新工艺、新材料、新设备替代产生职业危害的技术、工艺、材料、设备，对可能产生职业危害而隐瞒使用的，要追究其责任。

十三、项目经理部必须按规定对员工进行岗前体检和职业危害体检。

职业安全健康宣传教育、培训制度

一、职业安全健康宣传

1、项目经理部利用安全宣传栏、宣传警示图片进行职业健康宣传。

2、项目经理部要通过墙报、公示栏、会议、培训、张贴标语等形式开展职业健康宣传。

3、施工现场作业场所要利用班前班后会、现场岗位职业危害讲解以及职业危害标志牌标识、公告栏等进行职业健康宣传。

二、职业健康教育培训

1、项目经理部主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训

项目经理部经理、副经理、项目总工以及安全生产管理人员分别由省、市安监部门负责培训、考核和发证。根据证件有效时间，到期进行复训。

2、新员工安全教育培训

新员工由安全管理部门组织进行安全生产教育。经考核合格后，方准上岗工作，培训考核记录归档存档。

1）项目经理部安全教育由安全管理部组织进行培训，教育内容：

①党和政府关于安全生产的方针、政策、法令、《职业病防治法》《安全生产法》《作业场所健康监督管理暂行规定》《作业场所职业危害申报管理办法》《劳动防护用品监督管理规定》等。

②安全生产管理目标、管理组织、实施措施及生产工艺基本情况。

③综合安全知识，主要危险区域和典型事故分析及防范措施。

④各种安全管理制度和安全技术总则。

2）班组级安全教育由专职安全员负责组织班组长进行培训，教育内容：

①安全生产组织及生产工艺流程。

②作业中的危害因素和应急防范措施。

③岗位劳动保护用品佩戴、使用规定。

④主要设备性能及安全规程以及主要环节的危害防范注意事项。

⑤岗位职业健康操作规程和职业危害防治措施规定。

⑥新进场人员必须在有经验的老工人带领工作4个月后，才能单独作业。

3、特殊工种的安全教育培训

对从事电气作业、起重起吊、金属焊接、压力容器等特殊工种的作业人员，必须进行特殊工种的安全生产教育培训。

1）由市安监局、质量技术监督部门培训教育，经考试合格，领取操作资格证后，方可上岗操作。并根据证件的有效时间，到期进行复训。

2）每年项目经理部要对其进行一次安全生产教育培训。

3）凡新增或调换的特殊工种人员，必须由市安监局、质量技术监督部门教育培训，考试合格取得操作资格证后，才能上岗作业。

职业危害防护设施、应急救援装备的维护与检修制度

一、建设项目职业危害防护设施必须通过三同时验收。

二、生产单位要定期对职业危害防护设施进行检查、维护、保养，保证其正常运行。

三、任何人不得随意拆卸、毁坏职业危害防护设施、标志。

四、如在维修设备时需要拆除防护设施，在维修安装完成后应该将防护设施恢复原状。

五、项目经理部要妥善保护应急救援设备，不得随意损坏。

六、项目经理部要定期对应急装备设施进行监测，要定期进行检查、维护、保养，保证应急设备装置处于良好状态。

七、对配备的救援装备应登记建档，专人管理，不能随便领取，私自损坏。

劳动防护用品管理制度

为规范劳动防护用品的管理，保障员工安全和健康，保护劳动者免遭或减轻事故伤害和职业危害，根据国家经贸委《劳动防护用品配备标准（试行）》，结合项目经理部实际情况，特制订本制度。

一、劳动防护用品的采购、贮存和出入库

1、项目经理部物资部负责劳动防护用品的采购和贮存。所采购的劳动防护用品的质量和性能必须符合国家标准或行业标准，特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证；一般劳动防护用品，应该严格执行其相应的标准。项目经理部安全管理部负责对购进的劳动防护用品进行验收，审核劳动防护用品供货厂家资质、产品质量检验资料，工会组织督促检查。

2、劳动防护用品的保管和出入库工作由物资部统一管理，要设立劳动防护用品专用贮存库，各仓库具体负责劳动防护用品保管、出入库和日常管理工作，保证劳动防护用品的贮存安全，防止腐烂变质，如有库存不足、品种不全等情况，要及时报告给物资部安排采购。

二、劳动防护用品的发放

1、劳动防护用品的发放标准。

1）劳动防护用品发放标准和使用周期，由项目经理部安全管理部组织，劳动防护用品评估人员参与，根据《劳动防护用品配备标准》以及本项目经理部各工种的劳动环境和劳动条件制定，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品。

2）劳动条件、工作环境发生变化时要及时调整发放标准，满足生产需要。一般情况，一年进行一次劳动防护用品管理制度和发放标准修订。

2、对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘护品，防毒面具，防尘口罩等特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并保证质量。

3、凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。

4、生产管理、安全管理部门等有关人员，应根据其经常进入的生产区域，配备相应的劳动防护用品。

5、项目经理部应有公用的安全帽、工作服，供外来参观、学习、检查工作人员临时借用。公用的劳动防护用品应保持整洁，专人保管，如有丢失，要查清责任，折价赔偿。

6、在生产设备受损或失效时，有毒有害气体可能泄漏的作业场所，除对作业人员配备常规劳动防护用品外，还应在现场醒目处放置必需的防毒护具，以备逃生、抢救时应急使用。项目经理部还应有专人和专门措施，定期保养，保证其处于良好待用状态。

三、劳保防护用品的发放。

1、项目经理部安全管理部负责全项目经理部的劳动防护用品的发放，建立和健全员工劳动防护用品发放与登记，按时记载发放劳动防护用品情况和办理调转手续，定时核对各工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。

2、新员工上岗前安全教育，要专门进行有关正确使用和保养劳动防护用品的培训，安全管理部在发放劳动防护用品时，也要向领用人讲清正确使用方法，提醒员工自觉进行劳动防护用品保养。

四、劳动防护用品的使用

1、使用劳动防护用品必须根据劳动条件、需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。

2、必须进行正确使用劳动防护用品的培训，让使用人员熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。

3、劳动防护用品，必须严格按照规定正确使用。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用或使用不符合安全要求的护具。

4、特殊防护用品，如防毒面具等还应经培训、实际操作考核合格。

5、员工进入生产岗位、检修现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品。

6、不许穿戴（或使用）不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所、明火作业的工人，禁止发放、使用化纤防护用品。防护服装的式样，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。

7、劳动防护用品应妥善保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理。

## （三十六）职业病预防措施制度

作为施工项目经理部，容易导致的职业病一般为：接触各种粉尘，引起的尘肺病；电焊工尘肺、眼病；直接操作振动机械引起的手臂振动病 ；接触噪声引起的职业性耳聋；长期超时、超强度地工作，精神长期过度紧张造成相应职业病；高温中暑等，为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工健康及其相关权益，促进项目经理部稳定发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》，特制定本制度。

职业病预防控制工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理，依法为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，保障员工获得相应的职业卫生保护，依法为员工缴纳工伤社会保险。积极推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，限制使用或淘汰职业病危害严重的技术、工艺、材料，项目经理部安全管理部设专人负责各在建工程职业卫生、劳动保护情况监督，加强对员工职业病防治的宣传教育，在各在建工程普及职业病防治的知识，提高员工的自我健康保护意识。

加强员工劳动过程中的防护工作，为员工采用有效的职业病防护设施，提供符合防治职业病要求的职业病防护用品。

一、接触各种粉尘，引起的尘肺病预防控制措施：

1、作业场所防护措施：加强水泥等易扬尘材料存放处、使用处的扬尘防护，任何人不得随意拆除，在易扬尘部位设置警示标志。

2、个人防护措施：落实相关岗位的持证上岗，给施工作业人员提供扬尘防护口罩，杜绝施工操作人员的超时工作。

3、检查措施：在检查项目工程安全的同时，检查工人作业场所的扬尘防护措施的落实，检查个人扬尘防护措施的落实，每月不少于一次，并指导施工作业人员减少扬尘的操作方法和技巧。

二、电焊工尘肺、眼病的预防控制措施：

1、作业场所防护措施：为电焊工提供通风良好的操作空间。

2、个人防护措施：电焊工必须持证上岗，作业时佩戴有害气体防护口罩、眼睛防护罩，杜绝违章作业，采取轮流作业，杜绝施工操作人员的超时工作。

3、检查措施：在检查项目工程安全的同时，检查落实工人作业场所的通风情况，个人防护用品的佩戴，及时制止违章作业。

三、直接操作振动机械引起的手臂振动病的预防控制措施：

1、作业场所防护措施：在作业区设置防职业病警示标志。

2、个人防护措施：机械操作工要持证上岗，提供振动机械防护手套，采取延长换班休息时间，杜绝作业人员的超时工作。

3、检查措施：在检查工程安全的同时，检查落实警示标志的悬挂，工人持证上岗，防震手套佩戴，工作时间不超时等情况。

四、接触噪声引起的职业性耳聋的预防控制措施：

1、作业场所防护措施：在作业区设置防职业病警示标志，对噪音大的机械加强日常保养和维护，减少噪音污染。

2、个人防护措施：为施工操作人员提供劳动防护耳塞，采取轮流作业，杜绝施工操作人员的超时工作。

3、检查措施：在检查工程安全的同时，检查落实作业场所的降噪音措施，工人佩戴防护耳塞，工作时间不超时。

五、长期超时、超强度地工作，精神长期过度紧张造成相应职业病的预防控制措施：

1、作业场所防护措施：提高机械化施工程度，减小工人劳动强度，为员工提供良好的生活、休息、娱乐场所，加强施工现场的文明施工。

2、个人防护措施：不盲目抢工期，即使抢工期也必须安排充足的人员能够按时换班作业，采取8小时作业换班制度，及时发放工人工资，稳定工人情绪。

3、检查措施：工人劳动强度适宜，文明施工，工作时间不超时，工人工资发放情况。

六、高温中暑的预防控制措施：

1、作业场所防护措施：在高温期间，在现场设置凉棚，为员工备足饮用水或绿豆水、防中暑药品、器材。

2、个人防护措施：减少工人工作时间，尤其是延长中午休息时间。

3、检查措施：夏季施工，在检查工程安全的同时，检查落实饮水、防中暑物品的配备，工人劳逸适宜，并指导提高中暑情况发生时，员工救人与自救的能力。

七、项目经理部应对从事易发职业病岗位的作业人员在进场施工前进行体检，并按照国家规定定期体检，对不能从事易发职业病岗位的作业人员及时调整工作岗位。

八、对长期大量接触职业病危害因素，容易产生职业病危害的员工，采取轮换岗位或定期安排员工休假、疗养的措施，以降低和减少潜在的职业病风险。

## （三十七）危险性较大的分部分项工程安全管理制度

第一条为加强对危险性较大的分部分项工程安全管理，确保安全专项施工方案的实施，积极防范和遏制施工生产安全事故的发生，依据《中华人民共和国建 筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》制定本制度。

第二条本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位。

第三条本制度所称危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。

第四条 危大工程专项施工方案审批、审核参照公司《施工组织设计或专项施工方案编制审批管理制度》

第五条专项方案编制应当包括以下内容，

（一）	工程概况，危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工安全要求和技术保证条件。

（二）	编制依据，相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（规范图集）、施工组织设计等。

（三）	施工计划，包括施工进度计划、材料与设备计划。

（四）	施工工艺技术，技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

（五）	施工安全保证措施，组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

（六）	劳动力计划，专职安全生产管理人员、特种作业人员等名单及相关证件

（七）	计算书及相关图纸。

（八）	项目安全管理组织架构（包括相关人员姓名、职务、工作职责及联系电话）、施工安全技术措施、应急救援预案、监测监控措施等。

（九）	方案编制、审核人员名称、岗位等相关情况。

第六条未经相关部门审批的施工安全技术方案，不得用于指导工程的安全生产。

第七条危险性较大的分部分项工程专项方案审批实施后，各单位技术部门、安全管理等部门必须进行现场检查，督促方案落实。凡不认真执行经审核的危大工程专项施工方案的责任单位、责任人，一律按《武汉市市政路桥有限公司员工违规违纪处分规定》《安全文明施工奖、惩制度》等相关规定处罚。

第八条项目部每天检查危险性较大分部分项方案执行情况；公司每月自查、通报检查情况。各单位必须建立危险性较大的分部分项工程管理工作台账。

## （三十八）施工现场安全设施和安全标志管理制度

第一条 为加强公司施工现场安全设施和标志的购置、制作、使用和维护管理，指导项目部及各（专业、劳务）分包单位（以下简称单位），合理设置和使用安全设施、标志，有效发挥其安全防护警示作用，按照国家有关法律法规及行业技术标准的要求，制定本制度。

第二条本制度依据《安全标志及其使用导则》《安全标志》《建筑施工高处作业安全技术规范》《建筑施工现场安全防护设施技术规程》《建筑施工安全检查标准》《安全色》及公司《安全文明施工标准化工地指导手 册》等相关法律法规编制。

第三条 安全防护设施和安全标志是安全生产的重要保障，任何人不得破坏、损坏、私自拆除，各单位应制定相关管理办法，做好制作、购买、安装、验收、保护、计量工作，同时建立安全防护设施和安全标志不到位及损坏责任追究制度。

第四条本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位。

第五条各单位负责本管理区域内安全设施和安全标志的管理，安全管理部门是生产区域安全设施和安全标志的直接管理部门，负责安全设施和安全标志的日常监督、管理。

第六条安全标志设置的部位与范围

（一）	施工现场入口处、施工起重机械、临时供用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险场所和部位。

（二）	施工现场的井、洞、坑、沟口；交通道路、交叉路口、急弯、悬崖陡坡、路边临空边缘处；油库、木材加工厂、车间；置于地面施工用电及10KV以下变压器；脚手架、起重设备、易燃易爆危险化学品存放场所或库房等。

（三）	起重作业、爆破作业、机电维修作业及大型设备设施安装、拆除等危险作业现场。

（四）	对存在严重职业危害的作业岗位，应按照要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

第七条安全设施设置的部位与要求

（一）	现场临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位设置栏杆、盖板等安全设施，并加设明显警示标志；高处作业、垂直交叉作业、临水和水上等危险作 业部位应按规定设置安全网等设施；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；危险场所夜间应设置红灯示警；危险作业场所应设置安全隔离、屏蔽设施和醒目的警告标志。

（二）	机械、传动装置等转动部位保护、防护设施应完善。安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施；安全保护装置齐全可靠，醒目的位置悬挂标识标牌、检验合格证及安全操作规程。

（三）	高处作业等危害较大作业应根据作业类型、环境，选用手扶安全绳、速差自控器、攀登自锁器、安全网（带）、工具防坠绳、工具袋等安全设施。

（四）	水上作业须有稳固的施工平台和梯道；临水、临边设置牢固可靠的栏 杆和安全网；作业平台上配齐救生衣、救生圈、救生绳和通信工具；施工平台、 船舶设置明显标识和夜间警示灯。

（五）	临时用电作业区域设置防触电警示标识、绝缘救生设施。

第八条工程开工前，各单位应对现场安全设施、安全标志的设置进行全面策划；必须与工程同时设计、同时施工、优先验收并投入使用，符合安全生产要求。作业前，安全设施及安全标志设置应齐全、完善。

第九条安全标志的采购和制作的各种安全标志应符合GB2894-2008《安全标 志及其使用导则》和GB2893-2008《安全色》、公司《安全文明施工标准化工地指导手册》等有关规定。需同时使用不同类型标志时，应按警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下地排列。

第十条安全设备的购置，必须符合国家和行业建筑机械方面的标准和规定，具有国家认可、核准范围有效证明和产品合格证、整机型检验报告、安全装置检验合格证、使用说明书等，其使用必须按照行业建筑机械方面的操作规程规定作业。

第十一条 安全设施的购置，必须针对本工程类型和作业危险性的防护要求来购置，部分购买设施须有产品检验合格证（或安监证），安全设施进场后，须验收合格后方可进入仓库。

第十二条安全标志、设施使用和设置的场所，须符合《建筑基坑支护技术规程》《建筑工程高处作业安全技术规范》《施工现场临时用电安全技术规 范》等技术标准规定的场所来设置；设置应醒目、安全且具有针对性，未经许可或批准，任何人不得随意移动。

第十三条安全设施、标志及其附件、保护装置等应定期进行保养、维护和检查，安全设施和标志应存放于干燥通风的场所，避开酸碱场所并进行防锈蚀的养护，不得超年限使用。

第十四条现场设置的各类安全设施严禁随意挪动或移作他用，因施工需要对安全设施进行拆除的，施工完成后应及时恢复，保证现场符合安全生产条件；安全防护、安全通道、安全标志等重要的安全设施，必须报安全环保部门批准后才能拆除，并要采取临时替代措施。

第十五条施工现场（进出口）边界，须按《武汉市建设工程施工边界设置技术标准》（2020版）设置硬质围挡和安全标志，进场人员须戴安全帽；基坑沟槽， 开挖深度达到2米时，已构成作业危险，须搭设临边防护设施和安全标志；坑边荷载，距坑边1.2米内，严禁堆置土方和大中型施工机械移动，并设置基坑周边严禁超堆荷载等类似标志和护栏；基坑（高处）作业上下通道、临边作业，须设置护栏、安全网和安全带；预留洞口、坑、井周边，须设置标志、栏杆或安全平网及定型盖板盖严；通道口、施工人员流动密集的通道上方；须设置防护栅和标志；施工用电，施工过程须与外电保持安全（操作）距离，小于安全（操作）距离须设置防护遮拦，悬挂安全标志；在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后及意外事件发生后，应及时组织有关人员对安全设施进行检查或验收。

第十六条安全设施、安全标志出现遗失、破坏、损坏时，应及时修整、更换或补充。

第十七条各单位在对重要工序及施工部位进行质量验收时，应将安全设施、安全标志纳入验收范围，安全设施、安全标志不全或存在缺陷，不予验收。第十八条安全防护设施和安全标志是安全生产的重要保障，设置、维护安全防护设施和安全标志发生的赍用应计入安全投入。发现人为破坏、损坏的，按照《武汉市市政路桥有限公司员工违规违纪处分规定》《安全文明施工奖、惩制度》等相关规定执行。

## （三十九）安全生产文明施工资料管理制度

第一条为公司安全文明施工内业管理资料，提升安全文明施工综合管理水平，根据《安全生产法》《档案法》《武汉市建筑工程安全文明施工标准化指导手册》和《安全生产许可证条例》等相关法律、法规、规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本项目部及各（专业、劳务）分包单位适用于本制度。

第三条 各单位应按照本规定和安全文明施工标准化要求建立资料管理台账，对于有归档保存要求的，按档案管理规定执行。资料的编制整理必须符合《武汉市建筑工程安全文明施工标准化指导手册》《武汉市市政建设公司信息化系统平台》等规范要求，并与现场建立的安全保证体系实际相结合，实行规范化归档管理。

第四条安全资料的编目要齐全、内容要真实、字迹要清楚、填写要及时、收集要认真，要能如实地反映整个施工过程中的安全生产及文明施工现状，并保持可追溯性，及时上报、整理安全文明巡查通报、安全文明资金计划、安全文明统计月报等相关资料。

第五条安全文明施工策划、专项方案的编制要有可靠性和可操作性，一旦形成文件，必须加以控制。

第六条公司安全文明施工资料由公司安全文明施工管理部门负责，其他职能部门配合。项目部安全文明施工资料由项目经理负全责，项目经理可指定项目安全管理部门和专职安全员负责收集整理相关资料，其他部门和岗位人员配合。项目技术负责人及时提供安全技术交底记录，材料员、仓库保管员必须及时提供合格材料供应商和相关证明资料，经营部门提供合格分包方相关资质及安全文明施工管理协议，以确保安全资料的完整性。

第七条安全文明施工资料内的相关验收检查项目以及安全交底、教育等手续的签字必须真实齐全，禁止一人多签或他人代签，验收检查结果及结论必须先定量、后定性。

第八条除按体系编制要求外的相关资料必须进行统一编目编号，要有总目录、分目录，确保索引简便，查阅简单，一目了然。

第九条资料归档是公司所属各单位安全文明资料管理基本要求，如与建设单位、监理单位等单位要求不一致时可按建设单位和监理单位的要求进行管理， 但不得低于本办法要求。

## （四十）总（分）包单位安全文明施工管理制度

第一条依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》、 《中华人民共和国劳动法》《建设项目工程总承包管理规范》GBT 50358.2017、 《建设工程安全生产管理条例》《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条 承接专业分包、劳务分包（以下简称分包单位）的施工企业必须是取得专业承包或劳务分包资质证书和安全生产许可证，并且经过公司审核，录入合格分包方名册的单位。

第三条总包方与分包单位签订施工合同时，必须同时与分包单位签订安全文明管理协议，明确双方职责和权限。同时，分包单位应根据合同价大小，按照相关法律法规规定及公司相关制度，向项目部缴纳一定比例的安全文明风险抵押金（项目部或从分包单位工程款中扣除），待工程完工后，安全文明施工达标且无事故，可全额返还安全文明施工风险抵押金。

第四条分包单位作业进场前，必须先将现场实际负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、单位安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。

第五条作业前，总包方对分包单位主要负责人和现场管理人员进行书面三级安全教育，对进场作业人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程交底，提出明确的安全文明施工要求，并认真监督检查。

第六条总包方要严格执行施工现场安全文明施工管理制度，严禁违章指挥， 对在施工过程中出现的安全文明施工隐患，总包方有权签发隐患通知单，分包单位按要求限期整改，否则，总包方有权停止分包单位作业，由此产生的一切损失均由分包单位负责。

第七条总包方对进入施工现场分包单位作业人员进行身份核实、核对，并建立作业人员（含特种作业人员）花名册，并实施严格的动态管理，及时更新人 员名单。

第八条分包单位应切实保障施工区域及作业人员的安全与健康，积极参加各类安全文明施工活动，严格执行落实下列安全文明施工相关管理制度，

（一）	安全技术方案报批制度，分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项安全方案，须报总包方审批通过后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

（二）	分包单位必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。

（三）	分包单位必须执行各级安全教育培训以及安管人员、特殊工种和设备操作员持证上岗制度，相关持证人员必须人证合一。

（四）	分包单位必须执行、配合、落实总包方的各项安全文明施工检查制度， 因分包单位管理不善等原因造成的罚款及损失均由分包单位管理不善等原因造成的罚款及损失均由其自行承担。

（五）	分包单位必须严格执行、落实隐患排查整改制度，对检查发现的安全生产隐患要及时整改，因整改不及时、不彻底造成的事故损失均由分包单位承担责任。

（六）	分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家合格产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，按规定办理安装、验收、备案等各种手续后方可使用。

（七）	分包单位必须执行个人劳动防护用品发放、供应、更换制度，购买符合国家相关规范标准的劳动防护用品，且要有产品合格证和生产许可证，要监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，如：安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等。

（八）	分包单位必须执行安全生产事故报告、应急救援、调查和处理等相关制度；发生事故及时上报，积极配合救援、调查，做好善后工作，力争把负面影响及损失降到最低点；凡因分包单位隐瞒不报、作伪证或擅自破坏事故现场的，一切后果均由分包单位承担。

（九）	分包单位必须执行甲方相关安全文明施工奖罚制度，分包单位要教育和约束作业人员严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和相关管理制度者给予经济处罚。

（十）分包单位必须执行安全文明施工预防措施，对分包工程作业范围内作业人员的安全负责，禁止使用未成年人或55周岁以上的人员，禁止患有高血压、心脏病、癫痫病等患者和身体有残疾的人员进入现场作业，夜间作业应在有人经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明。对不遵守安全生产纪律、不服从现场安全管理、不按操作规程作业的作业人员应立即予以辞退出场。

（十一）因分包单位管理原因造成安全生产隐患的，分包单位必须立即整改，并使之达到安全标准，必要时，要停工整改，经相关部门验收合格后方能继续施工，整改所需费用由其自行承担。

（十二）分包单位应按国家规定配齐专职或兼职安全员，负责履行和落实安全管理职责和安全措施；未按规定执行的，参照安全生产法相关内容及公司相关管理制度进行处罚。

（十三）分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，按相关规定为作业人员提供安全可靠、环境卫生合格的临时住所。同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染等措施。

## （四十一）安全文明施工纪律

第一条为进一步加强公司安全文明施工管理，规范工作纪律，根据《建设工程安全生产管理条例》《武汉市市政路桥有限公司员工违规违纪处分规定》、公司《安全文明施工奖、惩制度》等规定，特制订本工作纪律。

第二条本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位在生产经营活动中安全文明施工管理。

第三条员工要爱岗敬业，加强理论知识和专业技术学习，不断提高安全文明施工水平，积极参加安全文明施工各项活动，并对企业安全文明施工管理提出指导性意见或建议。

第四条员工和作业人员必须自觉遵守劳动纪律，服从各级安全管理人员指挥；工作时间要集中思想，坚守岗位，未经领导许可，不得擅自离开工作岗位； 未经培训、交底的员工和作业人员不得上岗作业；禁止无证上岗；禁止上班前饮酒；禁止在公众场合和禁烟区吸烟、动火；禁止带小孩、非工作人员进入办公区和施工现场。

第五条各单位员工和作业人员必须严格遵守管理制度和操作规程，禁止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（简称“三违"）”；员工和作业人员对于违章指挥有权拒绝执行，并有权制止他人违章作业。

第六条员工和作业人员必须按照管理制度和规范要求，正确穿戴和使用个人劳动保护用品。进入施工现场必须戴安全帽；不准在施工现场打闹；高空、高处作业人员必须正确系好安全带和使用防滑鞋，不得从高处往下抛物；严禁赤脚，赤背或穿高跟鞋、拖鞋进入办公和施工区域。

第七条在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架，不得搭乘场内施工设备，如，铲运机斗、倾御车车厢、小翻斗车、装载车等其他不准载人的机械上、下岗。

第八条正确使用各类安全防护装置和防护设施，办公区、生活区和作业区各种安全防护设施和标志，未经批准，任何人不得任意拆除和移动。因工作需拆除移动的，经批准后方可拆除移动，完工后应迅速恢复。

第九条各类场所用电设备、线路、电气等设施须按照国家规范、用电管理制度执行；机械设备、施工机具必须符合安全规定，按规定安装防护装置，且完好投入使用，并有专人负责维护和保管；手持电动工具必须安装漏电保护器，损坏后除专业人员维修外，其他人员不得随意拆卸。

第十条电焊工、电工、特种设备操作工等特殊作业人员，必须持证上岗，人证合一。

第十一条对现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律者、专（兼）职安全员有权提出改进意见，要求其立即改正、停止施工或向相关领导报告。

## （四十二）劳动防护用品使用管理制度

第一条为规范各单位安全生产劳动防护用品购买、发放和使用管理，保障从业人员职业健康和安全，依据《安全生产法》《劳动法》《职业病防治法》《劳动防护用品监督管理规定》《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》《劳动防护用品配备标准》《劳动防护用品选用规则》和《建筑施工劳动防护用品配备及使用标准》等相关规定，制订本制度。

第二条各单位必须依法为员工免费提供符合国家相关标准的劳动防护用品，并监督、教育员工正确佩戴使用。

第三条对安全帽、安全带、特种工作服、防护面罩、防尘口罩等防护用品的采购，必须符合国家和行业职业健康安全管理规定。购买特种防护用品时，首先查验供货单位营业执照、产品生产许可证、制造许可证、检测报告和安全标志等有效证件。	-	.

第四条劳动防护用品入库前需要进行相关验收及检验，检查防护用品外观是否符合标准，标志是否齐全，证件是否有效。对不合格品，仓库保管员可拒绝入库，并不得发放和使用。否则，公司将从严追究相关人员责任。

第五条劳动防护用品的发放标准应依工种、工作任务不同而相应确定。凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。若配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不适用的，应另配或借用所需的其他劳动防护用品。

第六条员工变更工种时，按新工种标准发放安全劳动防护用品。参加各类学习培训的员工，可按时间长短，其劳保用品分别实行停发、减发或延长使用期的办法发放，员工自离岗之日起，不再享有领用劳保用品的权力。

第七条凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体的安全器具，如安全帽、安全带、防护面罩、过滤式面具、氧气呼吸器、防护眼镜、手套、防护服、绝缘棒、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘垫等，对上述用具必须妥善保管，正确使用。防护用品使用前要严格检查有无破损、失效或影响安全，否则应及时修理或停止使用。

第八条凡发放给个人保管使用的劳动保护用品，个人应妥善保管，不得随意丢失、损坏或做与生产无关的事情。禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。

第九条 凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的防护用品，如防护服、安全帽、安全带等均由其所在单位负责购买、发放、管理。各单位应建立劳保用品发放标准和管理台账。

第十条 单位安全管理部门应定期和不定期组织对各种劳动防护用品配备、使用情况进行监督检查，发现问题应督促相关单位和人员及时纠正和处理。问题较大时，可以向领导和上级部门汇报。

## （四十三）安全生产一票否决制度

第一条为进一步加强安全生产责任追究，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号），结合公司实际制定本制度。

（一）	各级检查人员发现施工现场存在直接危及人身安全和工程安全的隐患， 随时造成人员伤亡和重大经济损失时。

（二）	各级检查评分结果不合格时。

（三）	安全生产条件复核不合格时。

（四）	不具备安全生产条件冒险作业时。

（五）	发生安全生产事故时。

第六条“一票否决”制度是公司安全生产委员会赋予各单位安全生产管理部门、各级安全生产管理人员的强制性责令现场停工整改的权力。“一票否决”程序的启动方式，

（一）依据第五条启动“一票否决”程序时，由安全生产管理部门下达停工整改通知书，分别报送公司安全总监和生产负责人、责任单位及其上级主管领导。

（二）被责令停工整改的单位，其主要负责人要立即组织人员、资金，制定切实可行的整改措施，在规定时限内积极整改；对不听劝阻或不执行停工通知的，公司将按《武汉市市政路桥有限公司员工违规违纪处分规定》相关规定进行处罚。

（三）启动“一票否决”程序后，按照公司《安全生产隐患排查治理制度》《安全生产文明施工资料管理制度》建立相应管理档案。

第七条启动“一票否决”程序后，根据公司《安全文明施工奖惩制度》对相关责任人进行经济处罚。

- 本制度自公布之日起执行。

## （四十四）安全生产事故调查处理制度

第一条依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）结合集团公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位生产安全事故的报告和调查处理。

第三条安全生产事故划分：

（一）	一般事故，是指未造成人员伤亡，发生2人（含）以下轻伤，或者50 万元（含）以下直接经济损失的事故。

（二）	较大事故，是指造成1人以上、3人以下死亡，或者1人以上、5人（含） 以下重伤，或者50万元以上、200万元（含）以下直接经济损失的事故。

（三）	重大事故，是指造成3人（含）以上死亡，或者5人以上重伤，或者 200万元以上直接经济损失的事故。

第四条安全生产事故报告

（一）	事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，事发单位负责人要立即向集团公司相关领导和安全生产管理部门报告，集团公司相关领导和安全生产管理部门接到报告后，应当于1小时内向上级管理单位报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以越级上报砂

（二）	事故发生单位要在当天形成事故快报，并当天向集团公司相关领导和安全管理部门报送。

（三）	事故快报应当包括事故发生的时间、地点以及事故简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；事故原因初步分析；已经采取的措施等内容。

（四）	事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得退报、漏报、谎报或者瞒报。

第五条安全生产事故应急处理

（一）	事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动安全事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。在发生较大以上事故时，集团公司启动相应的应急预案。

（二）	事故发生单位负责人在接到安全生产事故报告后，应当立即赶赴事故现场，组织事故应急救援。

（三）事故发生后，所属单位和人员应当保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标记，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

第六条安全生产事故调查

（一）	一般事故，原则上由事故发生所在单位组织事故调查。安全事故情况特殊时，集团公司直接参与事故调查。

（二）	造成人员伤亡的安全生产事故（不分等级），集团公司安委会组成事故调查组；涉及事故原因技术分析时，集团公司事故调查组可聘请有关专业人员参与调查。安全生产事故调查组职责：

- 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失。

- 认定事故的性质和事故责任。

- 提出对事故责任者的处理建议。

- 总结事故教训，提出防范和整改措施。

（三）	公司安委会负责组织事故调查处理工作。事故发生项目部及所属单位应当支持、配合安监等政府职能部门对事故的调查处理工作，按要求提供相关文件、资料。

（四）	任何单位和个人不得阻挠和干涉事故调查工作。

（五）	发生安全生产事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。若发现涉嫌犯罪，事故调查组将有关材料移交司法机关处理。

（六）	事故调查组成员在事故调查工作中应当恪尽职守，遵守工作纪律，保守事故调查秘密。未经授权，调查组成员不得擅自发布有关信息。

（七）	事故调查组完成事故调查取证后，以书面形式，向集团公司安全生产委员会提交事故调查报告

第七条公司相关职能部门根据事故调查报告，对责任单位、责任人提出相应的处理意见，报公司党委、行政领导，最终形成处理决定。

第八条公司安全生产管理部门负责督促责任单位，落实事故发生后制定的各项安全技术应急措施，并收集、整理安全生产事故调查、处理资料，形成安全生产事故管理档案。

## （四十五）安全生产供应单位管理制度

第一条为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《职业病防治法》《劳动法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场而造成 伤亡事故，确保施工安全，特制定太制度。本制度适用于本项目安全生产供应单位。

第二条为施工现场提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是符合国家规范要求的；

第三条采购安全设施（50万以上的大宗采购，按公司大宗采购要求执行）所需材料、设备及防护用品时（累计金额超过五万元），供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：

（一）	产品生产许可证。

（二）	产品出厂合格证。

（三）	产品的有关技术标准、规范。

（四）	产品的技术性能、安全防护装置说明。

（五）	产品的有关图纸及技术资料。

第四条 购买单位负责对以上产品的资料及合规性组织验证。

第五条购买单位必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，施工 现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、 维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废，属于特种设备的 参照特种设备管理制度进行管理。

## （四十六）安全检测与测量管理制度

第一条为了进一步加强施工现场监测和测量的管理，确保施工安全，满足施工生产的需要，对监测和测量仪器在购置、验收、校准、使用、保养等环节进行有效控制和管理，特制定本制度。

第二条 项目部应配备满足工程施工安全的监测和测量工具，由项目技术负责人填写《监测和测量仪器配备需用计划表》，项目经理审核后统一购置、调配、 使用。

第三条公司安全监测和测量工具由安全管理部门按要求提出申请，经批准购置后，建立使用登记台账。

第四条属于固定资产的监测和测量仪器的采购和报废，由公司安全管理部门按单位设备采购、管理制度办理购置和报废手续；属低值易耗的监测和测量仪器，由项目部办理购置和报废手续。对新购置和报废的监测和测量仪器的名称、规格、数量等信息应及时建立工作台账。

第五条凡新购买的监测和测量仪器，使用前应送法定计量检测部门检校合格后方可使用.

第六条 项目部应建立本项目的监测和测量仪器管理台账。台账包括《监测和测量装置统计表》《监测和测量装置管理卡片登记册》、检校合格证及重要的仪器设备使用说明书等有关资料对监测和测量仪器的各种状态（包括：合格、准用、停用等）进行有效性的标识并做好记录。

第七条 监测和测量仪器实行专管专用或专管共用。使用人应熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员私自动用。每次使用前应对监测仪器技术状态进行检查，检查设备及附件是否完好，检查核定标识是否在有效期内。

第八条使用人或保管人负责所用监测和测量仪器的日常保养工作，每月不得少于一次。

第九条不合格监测和测量装置经检测单位修理仍不合格或性能不稳定的可作报废处理，属固定资产的，由设备管理部门办理申请报废，并按《生产设备管理办法》存档。

第十条常规检验仪器和其他仪器主要有：

（一）检查几何尺寸的卷尺、卡尺、GPS测量仪、全站仪、经纬仪、水准仪。

- 检查受力状况的传感器、拉力器、力矩扳手。

- 检查电器的接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、电压电流表、漏电测试仪、万用表。

（四）测量噪声的声级仪。

（五）测量风速的手持风速仪器。

（六）测量大气污染的粉尘检测仪。

（七）测量有毒气体的气体检测仪。

## （四十七）工程建设地下管线安全保护管理制度

第一条为规范施工现场地下管线安全保护工作，确保施工过程中地下管线及周边环境安全，依据《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理 条例》《电力法》《石油天然气管道保护法》《湖北省燃气管理条例》《湖北省城镇供水条例》等相关法律、法规、制度，特制定本制度。本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位。

第二条 地下管线是指施工现场及毗邻区域内供气、供水、排水、供电、通信、网络、广播电视、供热等其他地下管线及设施。

第三条地下管线保护包括对工程地质勘察、地下管线迁改及恢复工程施工，交通疏解及恢复工程施工的地下管线保护工作。

第四条施工现场是指从事工程建设活动时经批准占用或勘察的场地。毗邻区域是指施工现场边界外一定范围的区域，其大小根据地下管线及设施的安全保护范围和安全控制范围确定。

第五条 本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位。

第六条项目经理必须对地下管线保护的安全技术措施、施工工序、控制程序、应急处置以及协调沟通等工作进行统筹策划、管理、控制，确保地下管线保护工作顺利进行，同时签订地下管线保护协议。

第七条 项目技术负责人，负责根据设计勘察图纸、权属单位提供的资料等进行综合分析，并对复核的管线资料进行收集、汇总，编制地下管线的保护措施和交底，主要包括人工坑探、仪器探测等施工工序的安全技术措施的编制。

第八条项目安全管理负责人参与地下管线保护控制程序的制定、安全教育培训、安全技术交底以及地下管线破坏事故应急预案的编制、培训、演练等工作， 参与对地下管线保护工作程序的监督、管理和现场防护的检查监督，收集签订地下管线保护协议，管线查询资料的存档。

第九条 项目工程管理部门负责地下管线的现场探查、复核、标记以及保护等工作，按照地下管线资料进行核实、确认，通知权属单位、监理等人员进行现场确认，以及按照地下管线保护程序进行巡回审查、签字等工作，负责制定现场安全教育、安全交底、技术管理人员旁站等工作。

第十条 测量员负责对地下管线的定位，与物探公司进行沟通联系，制定闭合的物探方法、方式，编制物探报告等工作。

第十一条 协调人员负责对管线权属单位提供的资料信息进行收集、汇总、传递、更新等，及时和管线权属单位进行沟通联系等工作。

第十二条 其他部门负责本部门职责范围内的地下管线保护工作，做好协调、沟通、协助等工作。

第十三条根据国家、地方性法规以及行业法规规定，各类管线的安全保护范围如下：

天然气管线，管道中心线两侧各5米范围内（含）。

燃气管线，低/中压力管道外缘两侧1m内（含）；次高压为2m内（含）；高/超高压为5m内（含）。

给排水管线，管径小于200mm为管线中心线两侧＜ 1.0米内（含）；管径小于600mm为5米内（含）；水域管线为20米内（含）；爆破作业为300米内（含）。

电力管线，地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。

通信管线，地下电缆或管道电缆正上方地面两侧各1米范围内（含）。

第十四条调查协调工作

项目开工前，施工相关人员查验设计勘察单位、管线权属单位、档案馆等提供的范围内管线现状资料是否齐全，根据管线资料进行实地探查，检查是否有管线标识、标志、设施，出现错误、紊乱的及时与管线管理单位、权属单位进行沟通， 标记地下管线位置，并确认管线的具体位置、类型、方向、深度等信息并进行汇总。

第十五条 物探探测

项目技术部经过分析、确认后，联系第三方物探单位进行地下管线探测，出具物探探测报告，经工程、技术部汇总复核，编制人工坑探方案，复核资料和方案需报管线管理单位、权属单位、监理单位进行确认、审批、签字。

第十六条 协调工作

与各管线权属单位建立协调沟通机制，发现地下管线，及时联系管线的产权单位，对管线进行确认。若提供的图纸信息与实际不符的，通过实地勘探将不符的内容通过照片、文字形式记录下来，并且联系业主、监理、设计方进行确认。

- 探沟确认

（一）	项目部相关部门、施工队须对现场人员进行安全教育、安全技术交底， 内容包括管线的基本常识、施工方法、注意事项，以及现状管线的类型、大概位 置、埋深等基本资料等相关内容。

（二）	对探查出的地下管线进行安全保护，确认实际管线与复核管线的差距及类型，通知管线管理单位人员、权属单位、监理单位进行现场确认，并做好标记、记录等工作。

第十八条施工注意事项

（一）	探沟开挖作业时应对各类地下管线进行有效的防护，防止管线挖断损坏导致漏水、漏电、漏气等。

（二）	探沟开挖前应由测量人员放线，经权属单位、监理现场和工程队主管人员验收合格后方可开挖。遇不良土质时应适当加大开挖坡度。

（三）	施工前需设置警戒区域，安装警示防护隔离栏，依照随挖随埋的原则，测量、技术人员，密切配合，对开挖裸露的各种管线及时测量标高、管径、运行情况等有效信息，统计明确后及时将探坑掩埋，使管线等地下构筑物的暴露时间 不得超过3小时。探坑挖出来的土方临时堆放距离坑边3m以上且坑边不能有动载 经过。

（四）	如探坑位于交通道路范围内，应避开高峰时段，利用夜间组织施工，并按公路交通安全要求设置交通警示牌、警示灯等标志，保证安全防护距离（不小于50m），保证车辆的正常通行。探坑边需设活动防护栏、警示标志，防止行人坠入坑内。

第十九条安全保护措施

（一）	项目部现场管理人员必须在施工前向直接操作人员做好保护地下管线的教育交底。

（二）	对发现资料标明与实际情况有差异或管线的埋设位置无法判断的，必须立即停止施工作业，上报项目部、监理和管线权属单位，在有关单位人员到现场监护并采取相应保护措施后方可施工。

（三）	发生管线损坏事故的，第一时间按上报程序进行上报，情节严重时立即向有关主管部门、管线权属单位、管线抢修单位报告，及时组织抢修，防止事故扩大。

（四）	在临近地下管线及地上地下设施范围内的作业，要避免施工机械或设施在地下设施范围上运行或存放。

（五）对有地下管线处设置明显的警示标志、画白灰、设标识牌等方式，进行安全防护，标明管线的位置、类型、深度、走向、抢修电话等信息。

第二十条项目部技术部牵头，工程管理部、安全管理部、施工队等单位配合，在管线调查基础上，对施工区域的地下管线危险源进行辨识和风险评估。

第二十一条 对施工过程中地下管线保护存在的安全生产事故隐患，安全主管部门按照《安全事故隐患排查治理制度》进行排查整改治理。

第二十二条 对地下管线保护中重大危险源、事故隐患进行挂牌督办，安全管理部门牵头，其他部门配合实行综合治理，有效确立危险源、隐患的告知、排查、治理、控制过程。

第二十四条 项目部必须成立地下管线保护应急管理机构，参照项目部综合应急管理机构和职责进行组建。

第二十五条应急物资	.

主要有移动护栏、警示锥形简、警示带、施工用具、消防设施等，以及基本的急救药品、担架等医疗器具，集中存放并有专人保管。

第二十六条燃气管线、电力管线、雨水、给排水管等保护措施应编制专项安全防护方案，经审核同意后方可施工。

第二十七条信息报告程序

## （四十八）受限空间作业安全管理制度

第一条 为进一步加强集团公司安全生产管理工作，保障进入受限空间作业人员的安全和健康，防止缺氧窒息、有毒有害气体中毒、火灾、爆炸、高处坠落、触电、机械损伤等事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《化学品 生产单位特殊作业安全规范》GB30871等规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位所有受限空间作业场所。

第三条 受限空间：是指封闭或部分封闭、进出口较为狭窄有限、未被设计为固定工作场所、自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或含氧量不足的空间。受限空间一般分为密闭设备、地下受限空间和地上受限空间。

（一）	密闭设备：包括船舱、盾构机、贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、冷藏 箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。

（二）	地下受限空间：包括地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等。

（三）地上受限空间，包括储藏室、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

第四条 受限空间作业，是指作业人员进入存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业活动。

第五条 项目现场工程管理部门负责对受限空间作业进行日常管理工作；项目安全管理部门负责对受限空间作业安全进行监督管理；项目工程技术管理部门负责受限空间作业安全技术方案、应急救援预案的编制（依照相关管理制度进行审批）和交底、教育工作；受限空间作业工区、班组专（兼）职安全员具体负责现场安全管理，确保遵守操作规程和安全措施的落实。

第六条 施工班组负责人是受限空间作业的负责人，应承担以下职责：

（一）	对受限空间作业安全负直接责任；

（二）	在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业；

（三）	在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业；

（四）	检查、确认应急准备情况、核实内外联络及呼叫方法；

（五）	对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

第七条 被指定在受限空间外负责监督作业的人（以下简称监护人员）应履行的职责，

（一）	监护人员必须有较强的责任心，熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况；

（二）	监护人员应对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业；

（三）	监护人员应和作业人员拟定联络信号，在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常，应及时制止作业，并立即采取救护措施；

（四）	监护人员应熟悉应急预案，掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、

（三）遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施；

（三）按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和其他劳动防护用品

（四）服从作业监护人员的指挥；

（五）熟悉应急预案，掌握报警联络方式，保持通讯畅通；"

（六）在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向监护人员发出信号，迅速撤离现场。

第九条 审批同意进入受限空间作业人员的职责。

（一）审查受限空间作业票的办理是否符合要求。

（二）了解受限空间的内外情况。

（三）督促检查各项安全措施的落实情况。

第十条 危险有害因素的辨识与确定。

（一）作业前，必须进行危险源识别，必须综合考虑以下因素，

- 易燃易爆物品、有毒有害气体和液体、缺氧、富氧等状况；

- 空间上部及周边附着物等脱落伤人；

- 被突然出现的介质淹没、埋没；

- 电击，高、低温，火灾，烫伤，辐射，噪音等。

（二）对受限空间的结构、机械设备、介质性质、内外物质连接、照明、温湿度、氧气含量、通风和交叉作业等危险有害因素进行辨识。

（三）对受限空间内所有气体进行采样分析，用定性和定量方法对危险有害因素的强弱进行确定。

第十一条 受限空间作业前制定完善的作业方案。

（一）受限空间作业的现场指挥人员、安全管理人员、作业人员、监护人员等应 具备相应的安全知识、安全技能和心理素质。

（二）受限空间存在危险有害因素的结论。

（三）受限空间作业安全管理程序、内外信息联络的条件和方式。

第十二条 制定安全防护措施。

（一）	安全隔离

受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道、孔、洞等应采取插入盲板或拆除一段管道或严密封堵等方式进行有效隔离，与外界连接的动力电源应在停机后切断，

（二）	清洗或置换

根据介质的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：氧含量：一般为18%〜21%，在富氧环境下不大于23.5%.有毒气体（物质）浓度：符合《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007） 的规定。可燃气体浓度，被检测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分比）；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分比）《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB-30871的规定。

（三）	安全教育

对参加受限空间作业的所有人员进行安全技术交底。

（四）	配备个人防护用品

给参加受限空间作业的所有人员配备岗位所需的符合标准要求的个人防护用品；作业器材符合安全规范要求。

第十三条 制定事故应急救援预案。

（一）根据危险有害因素确定的结论，预测受限空间作业过程中可能发生的事故，制定有针对性的事故应急救援预案或现场处置方案。

（二）准备应急救援器材，培训应急救援人员，并进行演练。

第十四条 受限空间作业队伍应在作业前向有关部门填报作业票。

（一）	作业票由现场施工管理部门负责，项目部工程技术管理部门、材料管理部门和安全环保管理部门会签审核，由项目部分管生产领导负责批准，无作业票不准作业。

（二）	一处受限空间、同一作业内容，办理一张作业票；当受限空间的工艺、环境条件改变时，必须重新办理作业票。

（三）	作业票的审批人员应履行审批职责。

第十五条 受限空间作业前应进行作业票审批和安全技术交底。

第十六条 作业前，现场生产管理人员和安全生产管理人员对作业前的安全准备工作是否落实进行确认，未落实或落实不到位严禁作业。

第十七条 受限空间通风。

（一）	打开所有的孔、洞、门等，对受限空间进行自然通风，必要时可采取强制通风。

（二）	采用管道通风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析；禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

第十八条 进行受限空间作业，应严格执行“先通风、后检测、再作业”的原则，未经通风和检测，严禁作业人员进入受限空间作业。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等；检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等；检测标准与检测工作应符合相关标准和要求。

（一）	作业前30min内，应对受限空间有代表性的采样点进行气体采样分析，分析合格后方可进入作业。

（二）	作业期间至少每2h监测1次，若监测分析结果有明显变化应加大监测频率；作业期间中断作业超过30min时，应重新监测分析；情况异常时，立即停止作业， 撤离作业人员；经现场处理，采样分析合格后方可恢复作业。

（三）	涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

第十九条 严格控制作业人数。

超过3人进入受限空间作业，要在组织作业人员学习相应安全措施的同时，学习防范人身伤害的相关预案，掌握应急急救步骤和措施。

第二十条 现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求，有专人进行安装架设。

第二十一条 受限空间作业应进行安全监护。

（一）	受限空间作业时，必须在其外面设专职监护人员，做好应急防护措施，以确保安全。

（二）	监护人员必须履行职责，随时与受限空间内的作业人员进行联系；有异常情况时，及时停止作业。

（三）	监护人员不得脱离岗位。

第二十二条禁止进行以下作业：

（一）	无办理审批的作业。

（二）	与审批内容不符的作业。

（三）	无监护人员的作业。

（四）	超时作业。

（五）	不明情况的盲目救护。

（六）	禁止以下人员进入受限空间作业，

1、	在经期、孕期、哺乳期的女性；

2、	有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

3、	患有深度近视、癫痫、高压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病，精神分裂症等疾病者；

4、	有外伤疤口尚未愈合者。

第二十三条 其他安全规定。

（一）	受限空间作业时，应在其外面设置安全警告标志，并保持出入口畅通。

（二）	在受限空间进行高处作业、动火作业或多工种、交叉作业时，其作业应符合相应标准和安全规定。

（三）	在缺氧，有毒环境中，应佩戴隔离式防毒面具。

（四）	在易燃、易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。

（五）	在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。

（六）	作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

（七）	难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

（八）	作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

第二十四条 清点作业人员，清理作业材料和工具，经确认无误后，由作业单位负责人签字验收。

第二十五条 作业单位与受限空间现场管理部门共同检查受限空间作业现场，确认无问题后签字交接。

## （四十九）高处作业安全管理制度

第一条为加强高处施工作业管控，确保高处作业安全、有序进行，依据《中华人民共和国安全生产法》《高处作业分级》（GB/T 3608.2008）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）等相关法律、法规，特制定本制度。本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位高处作业安全管理。

第二条技术部门负责编制高处作业方案、应急预案、安全技术交底教育；生产管理部门负责高处作业方案实施；安全管理部门负责监督、检查高处作业方案安全措施的落实执行情况.

第三条 凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

第四条高处作业的级别

| 高处作业高度（H） | 级别 |
| --- | --- |
| 当2<H≤5米时 | 一级高处作业 |
| 当5<H≤15米时 | 二级高处作业 |
| 当15<H≤30米时 | 三级高处作业 |
| 当30<H米时 | 特级高处作业 |

第五条高处作业的地面应划出禁区，加设围栏、警戒带隔离，并在作业区不同的位置悬挂有关的警示标志，设置专人防护。

| 第六条 禁区围栏与作业位置外侧间距， |
| --- |
| 高处作业级别 | 禁区围栏与作业位置外侧间距 |
| 一级高处作业 | 2—4米 |
| 二级高处作业 | 3—6米 |
| 三级高处作业 | 4—8米 |
| 特级高处作业 | 5— 10 米 |

任何人不准在禁区内休息或工作，应在作业区醒目处悬挂标记，写明级别种类和技术安全措施。在作业区入口处悬挂有关标志牌，提醒作业人员和其他有关人员注意安全。

第七条按使用辅助工具主要分为（但不限于下述几类），梯子作业、脚手架作业、悬空作业、操作平台作业、交叉作业及其他高处作业（如各类洞、坑、沟、槽、吊篮、悬外作业）。

第八条管理内容与要求

（一）作业前的准备。

- 对于上述类型的高处作业，作业负责人应事先做好周密安排，做好各种安全防范措施，相关管理部门对作业人员进行安全技术交底、教育。

- 从事高处作业的人员应符合下述条件：身体和精神处于良好状态如：无心脏病史、无高血压和精神病；接受过高处作业方面的培训或指导（架子工应经过取证培训，持证上岗）；熟悉作业内容；懂得如何使用各种防护用具，了解安全防护措施。

- 作业使用的设施、用具主要包括以下几种，需临时搭设的设施（如：作业平台、脚手架、梯子等），超过一定规模的设施，需要编制专项方案，且进行审批；各种工具、材料和运送用具；各种安全防护设施（如，安全标志牌、安全栏杆等）；个人防护用品（如，安全带、安全帽及其他劳保用品）。

- 进行二级、三级、特级高处作业时前，由责任部门负责人进行现场确认后，填报“高处作业安全防护验收表”等相关设施验收表，经项目经理、技术负责人、生产负责人等审批签字后，方可进行现场作业。

- 进行高处作业时，作业现场必须有安全监管人员，负责对作业情况进行检查、监督，确保各种作业装置、安全设施、劳动保护用品符合要求并正确使用。

- 遇有大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气时；或作业区域冰、雪未消除，无防滑措施时；或附近有排放超标有毒、有害气体等场合，无有效防护措施时；或接近高压电线2米以内区域，电源未切断和电线未迁移时；或作业区域孔洞未设置坚固的安全栏杆设施时，一律禁止进行高处作业。

（二）	作业过程中的安全管理。

- 作业人员应穿戴好适用的防护用品（如，安全带、安全帽等），作业人员与地面人员应根据事先规定好的通讯联络方式进行联系，并由专人负责。

- 高空作业人员应配备工具袋，作业使用的小型工具均应装入工具袋内，不准随意乱放工具。

- 高处作业人员必须使用安全带，并且高挂低用，无法解决挂安全带时，则应做好其他防护措施，确保安全操作。进行高空动火作业时，必须先将下方的易燃、易爆物品移动至安全地带，采取相应措施，防止火花或其他高温物品伤人及火灾事故。

- 高处作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面往高空抛掷物件，应使用绳索、吊篮等设备传递物件。

- 高处作业所用小型机具（如葫芦、千斤顶等）应找适当位置放好，并用绳索、铁丝捆绑牢固。

- 在跳板上作业时，不应站在跳板的端头，同一跳板上作业人员不能超过2人。

- 尽量避免上、下层同时进行作业，如无法避免时，上、下层之间必须设专用防护棚或其他隔离设施，上层不准堆放工具和物品，作业人员不能在同一垂直线的下方进行工作。

- 高处作业区的临边、洞口处、应该设置护栏和标志，防止失足踏空。

- 高处作业区下方禁止有地面人员停留或通行。

## （五十）脚手架（支架）搭设、使用、拆除管理制度

第一条为规范施工脚手架（支架）（以下简称脚手架）安全管理，保障劳动者的人身安全，加强对脚手架的搭设、使用、拆除进行控制，特制定本制度。本制度适用于本项目部及各（专业、劳务）分包单位。对土建施工项目脚手架的管理。

第二条本制度所称脚手架是为施工而搭设的荷载支撑、上料、堆料与施工作业用设施。

第三条 本制度依据：《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016.《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016.《承插型盘扣式钢管支架构件》JGT 503-2016、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016.《关于进一步加强建筑施工脚手架、模板支撑工程安全管理的通知》（武城建【2014】1 30号）《武汉市安全文明施工标准化指导手册》等相关法律、规章、制度进行编制。

第四条脚手架的设计、搭设、使用和拆除都应严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130.2011、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016等标准的规定。

第五条脚手架的搭设、使用、拆除等作业在2m以上的均为高处作业，应严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016执行。

第六条脚手架搭设前必须按规定编制、审批专项施工方案，并参照《危险性 较大的分部分项工程安全管理规定》等规范和标准，对超过一定规模的危险性较大脚手架工程，专项方案必须经专家论证、审批后方可实施。

第七条脚手架施工前技术管理部门必须对作业人员进行安全技术交底、安全教育，交底人与被交底人必须本人签字，不得代签。

第八条脚手架的搭设、使用、拆除等工作，应尽量避免在夜间进行。如确需夜间作业，现场应有足够的照明，且夜间搭设脚手架的高度不得超过二级高处作业标准（15m以上）。

第九条在大雨、大雾和六级以上大风天气时，应停止脚手架搭设和拆除工作。

第十条脚手架搭设、拆除时，地面应设围栏和警戒标志并派专人看守，严禁非操作人员入内。

第十一条脚手架地基基础必须按施工组织设计及专项方案进行施工，按地基承载力要求进行验收，地基高低差较大时，可利用立杆节点位差调节。施工技术人员必须及时跟进检查，确保方案技术措施落实执行。

第十二条不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。

第十三条凡在脚手架上作业的人员必须按照《建筑施工高处作业安全技术规 范》要求执行。架子工必须持有特殊工种操作证，严禁无证人员搭设、拆除脚手架。

第十四条购置（或租赁）的脚手架管、扣件等材料，需求单位必须核查厂家、供货商提供的出厂检验报告、产品合格证等资料，并按规定对材料进行送检、入场验收。严禁使用不合格的脚手架材料及构配件。

第十五条临近施工道路搭设的脚手架，外侧或脚手架门洞通道上方应有防止坠物伤人的安全防护设施、警示设施及限高设施。

第十六条模板支架、脚手架、缆风绳、混凝土泵管等必须单独设置，严禁超载。

第十七条脚手架搭设完成后必须按规定进行验收，并将验收牌悬挂醒目处。

第十八条在脚手架上进行电气焊作业时，必须有防火措施和专人监护，并配置灭火器。

第十九条房建及大型脚手架施工时，如需多层同时作业时，应按照相关规范设置防护措施。

第二十条脚手架拆除应按方案实施，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时拆除脚手架。

第二十一条脚手架拆除前，必须进行安全技术交底，交底要有签字及记录。

第二十二条脚手架拆除前，施工现场技术负责人、专职安全员检查、验证脚手架的牢固性，对存有隐患的脚手架必须采取加固措施，确保脚手架拆除过程中的安全。

第二十三条脚手架拆除前，应在拆除区域拉设警戒绳，在各通道口悬挂警示牌，并安排专人监护，无关人员禁止入内。

第二十四条拆除脚手架前，必须清理干净脚手架上和周围

设备或建筑物上的遗留物。

第二十五条拆除作业暂时停止时，应对未拆除完毕脚手架进行加固。

第二十六条需要对特殊脚手架进行部分拆除时，必须重新编制方案，经审批后方可实施。

## （五十一）安全文明施工奖、惩制度

第一条为奖励在公司安全生产、文明施工工作中有突出贡献的单位和个人，处罚违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的责任单位和责任人，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分 部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）、《武汉市市政路桥有限公司员工违规违纪处分规定》《武汉市市政建设集团安全文明施工管理条例》；武市政集团行【2017】64号（关于对安全文明施工管理工作责任单位加大处罚力度的通知）等国家相关法规和规定，及公司制定的相关管理制度和文件要求，特制定本制度。

第二条本制度适用于本项目安全生产、文明施工过程管理、各类安全文明施工考核优秀及末位奖惩。

第三条安全生产文明施工奖惩制度遵循“公平公正，奖罚分明”原则，并接受全体员工的监督。

第四条凡有以下表现的单位和个人，应给予奖励：

（一）在项目部组织的月度评比中获得第一名的施工班组给予2000元奖励，施工班组长奖励1000元，施工班组专职安全员500元。

（二）对在安全生产文明施工管理过程中有特殊贡献；或在保护国家、单位财产和他人人身安全的有功人员，给予2000元－5000元的奖励；

第五条安全文明施工管理应遵循“教育整改为主，处罚为辅”的原则，做到有章可循、有据可查。

第六条受处罚单位、个人必须在10个工作日内缴纳罚金，逾期不缴的， 则按每日5‰追加滞纳金。逾期仍未缴纳罚金均在当期结算款中扣缴，全部纳入项目部安全文明施工专项资金。

第七条保证安全生产工作的顺利进行特制定本实施细则如下：

1、施工现场施工人员有以下不安全行为的，责令改正并可并处200元以上2000元以下罚款：

（一）进入施工现场不戴安全帽，不按规定使用劳动保护用品（200元人/次）；

（二）攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾（500元人/次）；

（三）乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的（200元人/次）；

（四）未经项目批准在宿舍区使用煤油炉、液化气灶、煤炉、火炉、电炉及其他电热器具的（200元人/次）；

（五）擅自留宿非本工地工作人员的（500元人/次）；

（六）擅自带未满16或超过55岁人员进入施工现场（500元人/次）；

（七）在宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜、乱吐痰的（200元人/次）；

（八）在宿舍区进行大声喧哗、吵架、斗殴、赌博、酗酒的（视情节严重程度给予500元以上2000元以下罚款及其他处理措施）；

（九）损害公物，擅自损坏、拆除、改装公共生活设施及其他设备设施的（照价赔偿） ；

（十）不服从管理，拒绝职业健康安全管理检查人员指导，威胁、谩骂、侮辱、殴打管理人员的（2000元人/次）；

（十一）违章行为造成隐患、险情、未遂事故、事故或伤害他人，违反操作规程作业的，不配合管理人员对事故、案件进行调查处理的（1000元人/次）；

（十二）拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补措施的（2000元人/次）；

（十三）在食堂、仓库、配电房、外架及其他易燃易爆部位抽烟或未批准使用明火的（500元人/次）；

（十四）偷盗现场的物资、设备、零星配件的（视情节轻重处罚）。

2、 对于各单位未落实以下安全生产要求的，责令改正并可并处500元以上5000元以下罚款：

（一）施工现场临时用电架设或配置不能满足施工现场临时用电要求的（1000元/次）；

（二）临边防护未按要求设置硬质护栏、损坏围挡、护栏、标志标牌及其他安全设施（5000元/次），损坏的安全设施原价超过5000元，按原价进行赔偿，在当期结算款中扣缴。

（三）高空作业，梯道、护栏、挡脚板不能满足安全要求的（2000元/次）；

（四）现场坑、洞、井未按照要求使用防护栏杆进行防护措施的（1000元/次）；

（五）施工过程中安全标志标牌未设置或设置不合理的（1000元/次）；

（六）特殊工种未持证上岗，不能提供有效证件的（1000元/人）；

（七）特种机械设备未通过检测或证照不齐全的（2000元/台）；

（八）施工机械占用安全通道造成道路堵塞的（1000元/次）

（九）现场起重吊装、高处作业、氧气乙炔作业等危险性较大的作业工序，无安全员现场旁站的（500元/次）；安全员未佩戴袖标、安全帽的（200元/次）

（十）沟槽、基坑开挖作业未按施工方案放坡或支护的（5000元/次）

（十一）施工前未根据管线图摸清各管线的管位和走向或现状管线未采取行之有效的保护措施盲目组织施工的（5000元/次）

（十二）分包单位未按国家规定配齐专职安全员，安全员证件不齐全（5000元/人），整改期限内专职安全员仍不到岗或安全证件无法提供（1000元/次），交由项目部领导班子集体讨论决定并书面通知分包单位。

（十三）施工期间班组长未组织召开班前安全会议的（1000元/次），班前活动记录表未落实签字、无当日班前活动照片（500元/次）

（十四）在项目部组织的月度评比中获得倒数第一名的施工班组处2000元罚款，施工班组长处1000元罚款，施工班组专职安全员500元罚款。

3、 各单位作业过程中对环境造成破坏下列行为之一的，责令限期改正，并处100元以上10000元以下罚款：

（一）作业人员随手乱扔垃圾的（100元/人/次）；

（二）泥浆、渣土、垃圾清运未采取措施，造成漏、洒的（1000元/次）；

（三）作业过程中随意向湖泊、河流或池塘排放废弃物的（5000元/次）；

（四）现场未按要求清理，造成扬尘的（1000元/次）；

（五）现场的材料剩料未集中堆放的（1000元/次）；

（六）现场设备的油料流入湖泊、河流或池塘的（2000元/次）；

（七）现场作业人员随处大便的（200元/人/次）

（八）场内车辆或机械未进行冲洗干净，带泥上路（5000元/次）

（九）未对裸土进行绿网覆盖，或未按《武汉市建设工地文明施工标准化图册（2020年版）》要求覆盖的（1000元/处）

4、 各单位未按要求进行安全文明施工和现场管理，造成通报或曝光影响的情况，责令限期改正，并处10000元以上30000元以下罚款：

（1）省、市政府部门及业主、监理下达安全、文明整改通知，乙方拒不整改或未按时限整改或整改达不到要求的情况（30000元/次）；

（2）集团公司下达安全、文明整改通知，乙方拒不整改或未按时限整改或整改达不到要求的情况（20000元/次）；

（3）路桥公司下达安全、文明整改通知，乙方拒不整改或未按时限整改或整改达不到要求的情况（15000元/次）；

（4）项目部下达安全、文明整改通知，乙方拒不整改也不及时书面回复或未按时限整改或整改达不到要求的情况（10000元/次）；

5、如遇全市、集团、路桥公司安全文明施工大检查期间，违反上述条款，处三倍罚款。

第八条凡有以下违规行为，对责任单位给予50000元（含）以上处罚，对相关责任人给予1000元－5000元处罚：

（一）习惯性违章、同一隐患或类似隐患反复出现，对指出的隐患不及时按要求整改和拒不整改安全文明施工隐患的。

（二）未履行安全文明施工相关管理职责，导致集团、公司被通报批评、被媒体曝光，或被政府相关部门、建设单位等上级单位处罚，造成集团、公司负面影响的。

（三）对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律及其他不安全行为的，屡教不改，情节严重的。

（四）因施工临时封闭或占用通行道路，应在规定的时间和范围内完成施工，超出时限后未及时拆除封闭设施或占用造成交通堵塞。